# Приложение № 14-3

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

# на

# Обект: “Ремонт на ревизионен канал в експлоатационен пункт Карлово”

Изпълнението на обекта включва следните строително-монтажни работи:

- Демонтаж на наставов железен път;

- Разбиване на стоманобетон;

- Направа на временен достъп за механизация;

- Изгребване, натоварване и извозване на строителни отпадъци;

- Доставка и монтаж на армировка N14;

- Доставка и полагане на бетон В30;

- Доставка и монтаж на анкерни болтове М22х300;

- Доставка и монтаж на голяма гумена подложка;

- Доставка и монтаж на малка гумена подложка;

- Доставка и монтаж на скрепление ГЕО – втора употреба;

- Монтаж наставов железен път.

Изпълнителят трябва да имат предвид, че строително-монтажните работи ще се изпълняват в условията на експлоатация.

Железният път и всички свързани с него жп инфраструктурни елементи да са оразмерени за железопътна линия ІІІ-та категория с максимална скорост 40 км/ч. по Наредба № 55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват:

- Габаритните предписания в Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт.

- “Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътни стрелки”.

Строителните материали и изделия, които ще се влагат при изпълнение на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие със съществените изисквания, издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществените изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

За материалите втора употреба, които ще се влагат при изпълнение на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие със съществените изисквания, съгласно „Инструкция за възстановяване и повторна употреба на жп материали”.

Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му строително-монтажни работи добросъвестно и качествено, при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и "БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.