# Приложение № 14-4

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на

# Обект: “Ремонт на 8-ми коловоз в Локомотивно депо Пловдив”

Изпълнението на обекта включва следните строително-монтажните работи:

- Демонтиране дървено дюшеме на прелез;

- Демонтаж на наставов железен път;

- Извозване и подреждане на жп материали до 500 м;

- Изгребване, натоварване и извозване на стар баласт;

- Доставка и монтаж на траверси СТ4 оборудвани до реброва подложка;

- Доставка и монтаж на малка гумена подложка;

- Доставка и монтаж на скрепление ГЕО – втора употреба;

- Доставка и монтаж на дървени траверси за настав;

- Монтаж на релси Т49;

- Доставка и полагане на баласт;

- Направо на първа нивелация;

- Направа на втора нивелация;

- Направа на трета нивелация;

14 Направа на дървено дюшеме на прелез и доставка на траверси ІІ употреба за нето.

Изпълнителят трябва да имат предвид, че строително-монтажните работи ще се изпълняват в условията на експлоатация.

Железният път и всички свързани с него жп инфраструктурни елементи да са оразмерени за железопътна линия ІІІ-та категория с максимална скорост 40 км/ч. по Наредба № 55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват:

- Габаритните предписания в Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт.

- “Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътни стрелки”.

Строителните материали и изделия, които ще се влагат при изпълнение на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие със съществените изисквания, издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществените изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

За материалите втора употреба, които ще се влагат при изпълнение на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие със съществените изисквания, съгласно „Инструкция за възстановяване и повторна употреба на жп материали”.

Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му строително-монтажни работи добросъвестно и качествено, при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и "БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.