Приложение № 15-5

Т Е Х Н И Ч Е С К И    С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

за

Обект: „Технически район Бургас - доставка и смяна на стрелкови части, релси и траверси, и анкериране на трети коловоз. ”

# І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на обществената поръчка е изпълнението на обект: „Технически район Бургас - доставка и смяна на стрелкови части, релси и траверси, и анкериране на трети коловоз”.

Изпълнението на обществената поръчка ще протече в следния ред:

- Сключване на договор с кандидата избран за Изпълнител;

- Провеждане на начален инструктаж на Изпълнителя – до 10 дни след сключването на договора;

- След провеждане на началния инструктаж – Възложителя предава с протокол на Изпълнителя “Временна инструкция за осигуряване движението на возилата и маневрената дейност в Технически район Бургас по време на строително-монтажните работи на железния път”;

- Изготвяне на “План за безопасност и здраве” по изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка;

- Изпълнение на обект: „Технически район Бургас - доставка и смяна на стрелкови части, релси и траверси, и анкериране на трети коловоз”;

- Подписване на Констативен акт по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от комисия назначена от Възложителя.

В десет дневен срок след сключването на договора, представител на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД провежда начален инструктаж на Изпълнителя, регистриран в книга по Приложение № 1 към Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодични обучения и инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В този срок Възложителя “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД изготвя “Временна инструкция за осигуряване движението на возилата и маневрената дейност в Технически район Бургас, през времето на ремонта”, съгласувана с Изпълнителя и при необходимост с НК “Железопътна инфраструктура”. След провеждането на началния инструктаж, с протокол Възложителя предава на Изпълнителя временната инструкция. Първият етап от изпълнението на договора е изготвянето на “План за безопасност и здраве” по изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Готовият “План за безопасност и здраве” се представя на Възложителя, след което се пристъпва към съставянето на Протокол за откриване на строителната площадка.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представители на страните по договора.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ “ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ”

Изготвя се от Изпълнителя по изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

## ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

Всички влагани строителни материали следва да отговарят на изискванията на действащите БДС или еквивалентно, а тези втора употреба – на “Инструкция за възстановяване и повторна употреба на жп материали” от 1997 година.

1. Траверси дървени иглолистни стрелкови - да отговарят по типоразмер и качество на БДС 524-1976, на методите за импрегниране с креозотно масло съгласно БДС 1971-74, както и на всички останали утвърдени технически изисквания;

2. Траверси дървени широколистни - да отговарят по типоразмер и качество на БДС 140-1975, на методите за импрегниране с креозотно масло съгласно БДС 1971-74, както и на всички останали утвърдени технически изисквания;

3. Релси тип S 49 (втора употреба) – да отговарят на изискванията на “Инструкция за възстановяване и повторна употреба на жп материали” от 1997 година и БДС 9658:1981 или еквивалентно;

4. Полуезикови уредби и кръстовини – да отговарят на изискванията на БДС 2873-75;

5. Траверси СТ 4 (втора употреба) – да отговарят на изискванията на “Инструкция за възстановяване и повторна употреба на жп материали” от 1997 година;

6. Пружинни пръстени - да отговарят на изискванията на БДС 3494:1985 или еквивалентно;

7. Железопътен скрепителен материал (втора употреба) - да отговарят на изискванията на “Инструкция за възстановяване и повторна употреба на жп материали” от 1997 година;

8. Гумени (пластмасови) подложки - да отговарят на изискванията на ТС – БДЖ – 00.005-92 или еквивалентно;

9. Бетон В30 - да отговаря на изискванията на БДС 7628 или еквивалентно;

10. Анкерни болтове М22 и гайка М22 от стомана А2 – да отговарят на БДС 9122 или еквивалентно;

11. Армировка N12 и N14 от стомана А2 – да отговарят на БДС ЕN 10025-1, 10025-3 или еквивалентно.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка.

Обекта да се изпълни при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закон за устройство на територията от 2001 година.

Железният път и всички свързани с него жп инфраструктурни елементи да са оразмерени за железопътна линия ІІІ-та категория с максимална скорост 40 км/ч. по Наредба № 55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват:

- Габаритните предписания в Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт.

- “Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътни стрелки”.

След завършване на ремонта, изготвянето на екзекутивните чертежи е задължение на Изпълнителя.