# Приложение №1B

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на еластична система с размери

Ø 209 х 454 мм за буфер с работен ход 110 мм по обособена позиция № 2

Базов нормативeн документ за разработване на настоящата Техническа спецификация e БДС EN 15551:2009+А1:2010

# I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

- Конструкция.

  - Еластичните системи за буфери с работен ход 110 мм се монтират в свободното

(вътрешно) пространство на вътрешния цилиндър на буферите.

Конструкцията и основните размери на буферите с работен ход 110 мм трябва да отговарят на приложение № 3.

1.3. Еластичните системи (използвани от „БДЖ-ТП” ЕООД) са изработени от гума и метални вложки (металогумени пакети). Размерите (само за информация) на металогумените пакети, съгласно приложение 5 са:

- голям пакет с основни присъединителни размери Ø 209-1 х 454±3 мм

- брой на металните пластини – 23, дебелина – 3±0,22 мм;

- брой на гумените елементи – 22, дебелина – 17,5±0,5 мм;

- Изисквания към съставните елементи на еластичните системи.

Характеристиките на съставните елементи на еластичните системи (гума и/или други еластични материали) трябва да отговарят на таблица С.1 от приложение С на БДС EN 15551:2009+А1:2010.

Статичното изпитване на еластичните системи да се извършва в съответствие

с изискванията на т. С.1.4 и таблица С.2 от приложение С на БДС EN 15551:2009+А1:2010.

- Маркировка.

Маркировката да се извърши от едната страна на еластичния елемент с трайни знаци и да съдържа:

- знак на производителя;

- партиден номер или сериен номер;

- месец и година на производство (последните две цифри).

# ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И/ИЛИ ДОСТАВЧИКА.

- За участие в процедурата за доставка се допускат производители или техни представители (доставчици) с гарантирана компетентност за производство (доставка) на предлаганите изделия обект на процедурата в съответствие с изискванията на настоящата техническа спецификация.

2. Компетентността на производителя и/или доставчика се оценява на база следните представени документи:

  - Техническа документация:

- чертежи на предлаганите еластични системи заверени от производителя за производство за текущата година, с оригинален подпис и печат;

- документи/протоколи от проведени изпитания „вид 2.2”, съгласно т. 3.2 от БДС EN 10204:2005, в съответствие с изискванията на т. С.1.4 и таблица С.2 (еластичен пакет-статично изпитване) от приложение С на БДС EN 15551:2009+А1:2010.

  - Документи, с които производителят доказва, че е взел всички необходими мерки за това, производственият процес и неговия контрол да осигуряват съответствието на предлаганите изделия с изискванията на тази Техническа спецификация (ТС). Такива документи са:

2.2.1. Сертификат IRIS

или

документ за внедрена система за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000.

2.2.2. Декларация за съответствие на предлаганото изделие с изискванията на настоящата ТС, издадена от производителя и/или доставчика, съгласно образец приложение 9.

ІІІ.       ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА.

1. Представяне на работен чертежи на изделието, заверен от производителя за производство за текущата година с оригинален подпис и печат, за одобряване от директор на дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони”. Одобрените екземпляри на работните чертежи се прилагат като неразделна част към договора за доставка.

# ІV.      ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯТА.

- Еластичните системи се доставят на една партида.

- При доставката доставчикът предоставя:

2.1. Протоколи (оригинал) от измерване на линейни размери на 3 броя произволно избрани еластични системи.

2.2. Документи от контрол, основани на специфичин контрол от „вид 3.1”, съгласно т.4 от БДС EN 10204:2005. На контролни изпитания подлежат 3 (три) броя произволно избрани образци от доставената партида еластични системи.

2.3. Сертификат за качество на използвания материал.

# V.       ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

Еластичните системи трябва да са произведени не повече от 3 (три) месеца преди датата на доставката.

Гаранционен срок 24 месеца от датата на доставка на изделията.

1. Опаковка.

Еластичните системи се доставят опаковани в опаковка на производителя, съответстваща на този вид изделия, предпазваща ги от повреди при транспортирането им. Всяка опаковка да е обозначена с етикет със знака на производителя и да съдържа описание на доставяните еластичните системи (тип, размери, количества), съответстващо на документацията (спецификацията) към договора за доставка.