Приложение № I

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за

„ДОСТАВКА НА 52 КОМПЛЕКТА СПИРАЧНИ ДИСКА ЗА „ЯКОБС” ТАЛИГА НА ДМВ СЕРИЯ 10, СОБСТВЕНОСТ НА  „БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД”

1. Предмет на доставката: Предлаганите за доставка спирачни дискове за „Якобс” талига на ДМВ серия 10 трябва да бъдат от  тип R 610 S - комплект със скрепителни елементи, да отговарят на всички изисквания по каталожния и чертожния номер от каталога на производителя на ДМВ серия 10, посочени в Спецификацията за доставка на Възложителя.

2. Качество: Производителят задължително извършва изпитания на всички предлагани за доставка комплекти спирачни дискове, като прилага протоколи/сертификати за резултатите от изпитанията.

Доставката на всяка партида комплекти спирачни дискове да бъде придружена от сертификат за качество за доставените в партидата комплекти спирачни дискове с посочени  данни от маркировката на всеки от тях, оформен с оригинален подпис и печат на производителя.

3. Гаранционен срок:  Не по-кратък от 5 години от датата на производство и 4 години след влагането им в експлоатация.

4. Документи, придружаващи доставката на спирачните дискове:

Сертификат за качество за доставените във всяка партида комплекти спирачни дискове R 610 S, съдържащ данните от маркировката на всеки от тях;

5. Маркировка: Трайна маркировка, в която задължително да бъдат включени: знак на завода-производител, означение /тип/ спирачни дискове, пореден номер на изделието / сериен номер, месец и година на производство.

Маркировката трябва да бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.

6. Опаковка: Спирачните дискове да бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Спирачните дискове да бъдат доставени в дървени сандъци. Опаковката  да бъде  включена в цената.