Приложение № 8.1

към Оферта за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни станции и монитори”

/наименование на участника/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за работни станции и монитори

1.Позиция 1

| № | Параметър | Минимални изисквания | Предложение на кандидата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процесор | Четириядрен с мин. работна честота 3.5 Ghz, литография на процесора 32nm или по-добри параметри |  |
| 2 | Графична карта | 1 GB памет, поддръжка на DirectX11, H.264 |  |
| 3 | Хард диск | 500 GB, 7200rpm SATA III |  |
| 4 | Памет | Мин. 4GB DDR3 с работна честота 1600MHz |  |
| 5 | Слотове | Мин. 1 x PCI-Express x 16; 1 x PCI-Express x 1 |  |
| 6 | Портове | 4 x USB 2.0 (2 front, 2 back) 2 x USB 3.0 1 x Serial 2 x PS/2 1 x Paralel 1 x VGA 1 x RJ45 audio: line in, line out and microphone |  |
| 7 | Аудио | Интегрирано на дъното |  |
| 8 | Кутия | Tower Min 3 bays: 2 x 3.5" internal 1 x 5.25" external |  |
| 9 | Контролери за данни | Serial ATA, SATA 3.0Gb/s and SATA 6.0Gb/s |  |
| 10 | Мрежа | 10/100/1000 Ethernet интегрирана на дъното |  |
| 11 | Мишка | Оптична USB мишка от същия производител |  |
| 12 | Клавиатура | USB клавиатура надписана с кирилица от същия производител |  |
| 13 | Операционна система | Windows 7 Professional 64, OEM preinstalled |  |
| 14 | Сигурност | Възможност за забраняване/разрешаване на портове (serial, USB, parallel и т.н.); парола на BIOS; парола при стартиране |  |
| 15 | Други изисквания | Работна станция, Клавиатура, Мишка – от един и същ производител |  |
| 16 | Гаранция | Минимум 3 години гаранция от производителя |  |

2. Позиция 2

| № | Параметър | Изисквания | Предложение на кандидата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размер | 19’’ |  |
| 2 | Резолюция: | 1440 x 900 |  |
| 3 | Яркост | 250 cd/m² |  |
| 4 | Време за реакция | 5ms |  |
| 5 | Ъгъл на видимост хоризонтално: | 170° |  |
| 6 | Ъгъл на видимост вертикално: | 160° |  |
| 7 | Други изисквания | Предлагания монитор трябва да е от същия производител на работната станция |  |
| 8 | Гаранция | Минимум 3 години гаранция от производителя |  |

Участник, който предложи параметри по-ниски от минималните, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата

Дата ....... / ........ / 2014 г.					Подпис: ................................

Печат

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на:

....................................................................................................................................................................................................................

/изписва се името на участника/

....................................................................................................................................................................................................................

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/