ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА СГРАДА ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА В ГР. ПЛОВДИВ” ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Сграда „Противопожарна охрана” се намира в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 34, в близост до централна гара Пловдив. Сградата е едноетажна, с два самостоятелни входа - състояща се от общо  4 стаи, 2 санитарни възела, 2 коридора и 2 ниши.

Ремонтът на обекта се изпълнява във връзка с настаняване на персонал  на Пътнически център Пловдив  към  „БДЖ-ПП” ЕООД.

С изпълнението на обекта, същият ще се приведе в състояние, съответстващо на изискванията на нормативните актове и ще се подобрят санитарно-битовите условия на персонала .

Обществената поръчка включва в своя предмет и обем изпълнение на следното:

І. Изпълнение на строително-монтажните работи:

1.Покриване на покрив с керемиди тип „Мизия” върху дъсчена обшивка.

2.Изкърпване на фасада с варов разтвор.

3.Боядисване на фасада с фасаген - трикратно

4.Доставка и монтаж на седящи улуци.

5.Доставка и монтаж на водосточни тръби  от поцинкована ламарина.

6.Изкърпване на стени и тавани

7.Боядисване на стени и тавани с латексова боя.

8.Настилка под от линолеум.

9.Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци обикновен тип.

10.Монтаж на тоалетно клекало с PVC казанче.

11.Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка.

12.Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат.

13.Доставка и монтаж на ел. бойлер.

14.Доставка и монтаж на луминесцентно висящо осветително тяло.

Подробните видове и обем строително-монтажни работи са дадени в приложената към документацията за участие количествена сметка, която Участниците попълват с предлагани единични и общи цени за изпълнението им.

Участниците трябва да имат предвид, че строително-монтажните работи ще се изпълняват в близост до шести челен коловоз на гара Пловдив.

Строителните продукти, които ще се влагат при изпълнение на обекта, следва да са придружени с декларации за съответствие със съществените изисквания, издадени от производителя или от негов упълномощен представител и да носят маркировката за съответствие със съществените изисквания върху продукта, на етикета, на опаковката или на придружаващата го документация.

Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му строително-монтажни работи  добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България и "БДЖ-ПП" ЕООД, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

Изготвил:

………………….инж. Т. Йосифова

Р-л отдел „Недвижимо имущество”