Приложение № 1

Одобрил:

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРДУВАНЕ

|  | Техническа спецификация | К-во |
| --- | --- | --- |
|  | Дистрибуционен комутатор | 2 бр. |
|  | Да разполага с 32 фиксирани SFP+ порта, с възможност за 1/10 Gbps Ethernet и FCoE функционалност |  |
|  | Да разполага с 16 SFP+ порта, с възможност за 1/10 Gbps Ethernet, FCoE и 8/4/2 Gbps Fibre Channel функционалност |  |
|  | Да разполага с 6 QSFP+ порта, с възможност за 40 Gbps Ethernet и FCoE функционалност |  |
|  | Да разполага с възможност за използване на всеки QSFP+ порт като 4x10 Gbps Ethernet чрез използването на допълнителен кабел |  |
|  | Да се достави с 2 бр. свързващи комуникационни медни кабели тип Twinax минимум 1 м., снабдени с необходимия брой и тип приемо-предавателни модули. |  |
|  | Да разполага с конзолен порт за управление |  |
|  | L2 и L3 Производителност минимум 1,4 Tbps |  |
|  | Поддържани MAC адреси – минимум 256 000 |  |
|  | Хардуерни опашки на порт – минимум 8 multicast и 8 unicast |  |
|  | Поддръжка на IEEE протоколи: 802.1D; 802.1p; 802.1Q; 802.1s; 802.1w; 802.3; 802.3ad; 802.3ae; 802.3x |  |
|  | Да има възможност за бъдещо използване на: Virtual Route Forwarding (VRF) Multicast VLAN Registration (MVR) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Protocol Independent Multicast Version 2 (PIMv2) |  |
|  | Поддръжка на Jumbo frames от минимум 9216 байта на всички портове |  |
|  | Да има възможност за бъдещо използване на: Fibre Channel forwarding (FCF) Директно свързване на FCoE и Fibre Channel обекти VSAN N-port identifier virtualization (NPIV) Zoning За портовете поддържащи Fibre Channel. |  |
|  | Поддръжка на автентикация за централизирано управление на устройството и ограничаване на потребителите без права за промяна на конфигурациите: RADIUS и TACACS+ |  |
|  | Наблюдение на софтуерните и хардуерните компоненти, предоставящо e-mail базирано известяване при настъпване на критични събития в системата |  |
|  | Поддръжка на статично и динамично маршрутизиране посредством RIPv2, OSPF, PIM (sparse mode) |  |
|  | Възможност за поддръжка на динамични маршрутизиращи протоколи: OSPF(скалируемост до минимум 7000 динамично научени маршрута); BGP |  |
|  | Възможно за поддръжка на протокол за устойчивост и резервираност при отказ на мрежов шлюз: VRRP |  |
|  | Да поддържа минимум 4000 VLAN |  |
|  | Възможност за поддръжка на минимум 4000 VRF записа |  |
|  | Възможност за поддръжка на множество пътища с еднаква стойност – минимум 60 |  |
|  | Отдалечено наблюдение - RMON |  |
|  | Обновяване на софтуер без прекъсване на услуга на слой 2 от OSI (ISSU) |  |
|  | Поддръжка на XML интерфейс, базиран на NETCONF |  |
|  | Да притежава вграден анализатор на пакети |  |
|  | Поддръжка на листи за контрол на достъпа (ACL) |  |
|  | Управление чрез: Telnet и SSHv2 SNMPv1, v2, v3 |  |
|  | Възможност за свързване на допълнителни разширители на капацитета от портове и управлението им като едно логическо устройство чрез SNMP, XML интерфейси и CLI |  |
|  | Да позволява инсталиране в 19‘‘ шкафове с включени всички необходими компоненти, като заема максимум 1 RU. |  |
|  | Променливо токово ел. Захранване – 220V |  |
|  | Да бъде окомплектован с два независими захранващи модула |  |
|  | Разширителен комутатор | 1 бр. |
|  | Да не надвишава 1 RU |  |
|  | Да разполага с резервирани захранващи блока, които да могат да бъдат заменяни без спиране на работата |  |
|  | Да разполага с 32 порта 1/10GBASE-T |  |
|  | Да разполага с минимум 8x10 Gbit Ethernet SFP+ базирани интерфейса |  |
|  | Да се достави с 2 бр. свързващи комуникационни медни кабели тип Twinax, снабдени с необходимия брой и тип приемо-предавателни модули, 3м. |  |
|  | Да разполага с не по-малко от 8 хардуерни опашки за всеки порт |  |
|  | Поддръжка на частни виртуални локални мрежи |  |
|  | Обновяване на софтуер без прекъсване на услуга на слой 2 от OSI |  |
|  | Да разполага с XML интерфейс, базиран на NETCONF |  |
|  | Да поддържа фреймове с размер не по-малък от 9216 байта на всички портове, MTU |  |
|  | Производителност на комутиращата матрица – минимум 75 Gbps |  |
|  | Производителност при препращане на пакети – минимум 590 Mpps |  |
|  | Да поддържа минимум IEEE стандарти: 802.1Q; 802.1p; 802.3x; и 802.3ae |  |
|  | Да поддържа дуплициране на трафик от един порт на друг (Switched Port Analyzer). |  |
|  | Управлението му като едно логическо устройство да се осъществява от родителски комутатор чрез стандартен SNMP, XML интерфейси и/или CLI. |  |
|  | Да поддържа отдалечено наблюдение и протоколен анализатор на локалната мрежова инфраструктура |  |
|  | Да поддържа SNMP v2 и v3. |  |
|  | Възможност за избор на охлаждането на комутатора да е тип front to back или back to frоnt. |  |
|  | Опорен маршрутизатор | 1 бр. |
|  | Да има производителност от минимум 2.4 Gbps. |  |
|  | Да предоставя възможност за двойно увеличаване на производителността чрез отключване с допълнителен софтуерен лиценз |  |
|  | Да има резервирано променливо-токово захранване в диапазон 200-240V. |  |
|  | Да може да се монтира в 19-инчов шкаф, като заема максимум 1RU. |  |
|  | Да поддържа IPv4 и IPv6 маршрутизация. |  |
|  | Да поддържа следните IPv6 функционалности: - IPv6 Multicast - OSPF for IPv6 (OSPFv3) - IPv6 static routing - IPv6 over DMVPN - IPv6 листи за контрол на достъпа (ACL) |  |
|  | Да поддържа BGP протокол |  |
|  | Да поддържа L2TP и L2VPN |  |
|  | Да поддържа multicast маршрутизация, включително и IGMP протокол. |  |
|  | Да поддържа адресна транслация NAT. |  |
|  | Да поддържа GRE енкапсулация. |  |
|  | Да поддържа технологии за гарантиране на качеството (QoS) на гласов и видео трафик. |  |
|  | Да поддържа протоколите за автениткация TACACS+ и RADIUS. |  |
|  | Да поддържа виртуализация чрез VRF (Virtual Router and Forwarding). |  |
|  | Да има отделни (out-of-band) конзолен и Ethernet порт за администрация и управление |  |
|  | Оперативна памет минимум 4 GB DRAM |  |
|  | Да позволява двойно разширение на оперативната памет |  |
|  | Процесорна памет минимум 1 GB |  |
|  | Възможност за подмяна на модула без необходимост от изключване или рестартиране на маршрутизатора |  |
|  | Да отговаря на RFC 2737 |  |
|  | Да отговаря на RFC 2665 |  |
|  | Да поддържа Telnet |  |
|  | Да поддържа конзолен порт |  |
|  | Маршрутизаторът да има минимум 4 SFP порта оборудвани с: - два 1000Base-T интерфейса (медни) - и два 1000Base-LX/LH интерфейса (оптични) |  |
|  | Да поддържа SNMP |  |
|  | Да поддържа криптиране на трафика със скорост не по-малка от 1,5 Gbit/s. |  |
|  | Да поддържа криптиране с 3DES и AES |  |
|  | Да поддържа базиран на роли достъп до Command Line Interface (CLI) |  |
|  | Да поддържа функции по AAA (Authentication , Authorization and Accounting) на база интерфейс, услуга и потребител |  |
|  | Да поддържа Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) |  |
|  | Да има път на въздушния поток Front-to-Back |  |
|  | Да има резервирано модулно захранване с възможност за подмяна без спиране на работата. |  |
|  | Работен температурен диапазон от 5 до 40 °C |  |
|  | Работен диапазон на влажност от 10 до 85 % |  |
|  | Максимална консумирана мощност (при AC) 480 W |  |
|  | EN 60950-1 |  |
|  | IEC 60950-1 |  |
|  | AS/NZS60950 |  |
|  | EN55022/CISPR 22 EN55024/CISPR 24 EN300 386 EN50082-1/EN61000-6-1 |  |
|  | Да бъде окомплектован с два независими токо-захранващи модула |  |
|  | Защитна стена | 1 бр. |
|  | Минимум 8 GB RAM памет |  |
|  | Минимум системна флаш памет 8 GB |  |
|  | Магистрална (Multibus) архитектура на системната шина |  |
|  | Монтаж в стандартен комуникационен шкаф, 19 инча. Максимален размер 1RU |  |
|  | Пропускателна способност на защитната стена – минимум 1.9 Gbps |  |
|  | Да поддържа IPS функционалност с пропускателна способност – минимум 550 Mbps (без нужда от допълнителен хардуер) |  |
|  | IPSec (3DES/AES) VPN пропускателна способност – минимум 300 Mbps |  |
|  | Да поддържа брой на едновременните IPSec VPN тунели – минимум 740 |  |
|  | Брой на едновременните SSL VPN тунели – минимум 2 с възможност за разширение до минимум 700 сесии |  |
|  | Брой едновременни конекции – 500 000 |  |
|  | Брой нови конекции за секунда – минимум 20 000 |  |
|  | Да поддържа виртуализация на софтуерно ниво с капацитет минимум 7 виртуални инстанции |  |
|  | Да има възможност за резервираност и разпределение на натоварването |  |
|  | Слот за разширение с възможност за добавяне на допълнителен интерфейсен модул 1 бр. |  |
|  | Вградени минимум 8 бр. 10/100/1000 медни порта |  |
|  | Вграден меден Gigabit Ethernet Management Port |  |
|  | Възможност за бъдещо разширение на портовете – добавяне на минимум 6 Gigabit Ethernet медни интерфейса или 6 SFP оптични интерфейса |  |
|  | Минимум два USB 2.0 интерфейса |  |
|  | Виртуални локални мрежи – поддръжка на мин. 180 VLANs |  |
|  | Оперативен температурен диапазон от – 5 до 40ºC |  |
|  | Оперативна относителна влажност от 0 до 90%, без кондензация |  |
|  | Захранващо напрежение от 100 до 240 VAC |  |
|  | Изходна мощност – максимум 115 W |  |
|  | Топлоотделяне – максимум 400 BTU/h |  |
|  | UL 60950-1:2007, второ издание |  |
|  | CSA C22.2 No. 60950-1-07, второ издание |  |
|  | EN 60950-1:2006+А11:2009 |  |
|  | IEC 60950-1:2005, второ издание |  |
|  | CE: EN55022 2006+A1: 2007 Class A |  |
|  | FCC: CFR 47, Part 15 Subpart B Class A 2010 |  |
|  | AS/NZS CISPR 22,2009 |  |
|  | VCCI: V-3/2011.04 |  |
|  | EN61000-3-2 2009 |  |
|  | EN61000-3-3 2008 |  |
|  | Интерфейсни модули тип SFP за медни връзки 1000BASE-T | 2 бр. |
|  | LAN комутатор 48 порта | 13 бр. |
|  | Да бъде оборудван с 48 броя 10/100/1000 Ethernet порта поддържащи PoE |  |
|  | Да бъде окомплектован с допълнителен модул за 2 uplink SFP порта с капацитет 10 Gbps |  |
|  | Да предоставя възможност за бъдещо увеличение на uplink портовете от 2 на 4 броя с капацитет 10 Gbps, чрез подмяна на модула |  |
|  | Да поддържа PoE захранване с мощност минимум 800 W |  |
|  | Да поддържа комутационна матрица с капацитет минимум 176 Gbps |  |
|  | Възможност за свързване на комутаторите в stack със скорост на връзката минимум 480 Gbps |  |
|  | Производителност не по-малка от 130 Mpps |  |
|  | Да поддържа минимум 32000 MAC адреса |  |
|  | Да поддържа общо 24000 IPv4 маршрута (ARP плюс научени маршрути) |  |
|  | Минимум оперативна памет – DRAM 4 GB |  |
|  | Минимум flash памет за съхранение на конфигурационни файлове – 2 GB |  |
|  | Да поддържа минимум 4000 VLAN ID идентификатори на виртуални мрежи |  |
|  | Да поддържа минимум 1000 комутируеми виртуални интерфейси (SVI) |  |
|  | Да поддържа обработка на рамки с големина над 9000 байта |  |
|  | При свързване в stack да осигурява минимум 200 L3 порта |  |
|  | Да поддържа RIPv1,v2, RIPng и статични маршрути |  |
|  | Да има висока степен на отказоустойчивост - MTBF не по-малко от 241000 часа. |  |
|  | Да поддържа споделяне на захранване между комутаторите в един stack с цел резервираност |  |
|  | Да поддържа следните стандарти: IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.11 IEEE 802.1x IEEE 802.1x-Rev IEEE 802.3ad IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3 10BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification RMON I and II standards SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3 |  |
|  | Да предоставя възможност за управление на безжични точки за достъп (wireless access points) чрез закупуване на допълнителен лиценз и без добавяне на допълнителен хардуер. |  |
|  | При отключен лиценз за управление на безжични точки за достъп, да поддържа: минимум 50 WAP на комутатор/stack минимум 2000 безжични клиента на комутатор/stack минимум 64 безжични локални мрежи (WLAN) на комутатор управление на радио ресурсите (Radio Resource Management) |  |
|  | Работен температурен диапазон от -5º до 45 ºC |  |
|  | Работна относителна влажност от 5 до 90 % (без кондензация) |  |
|  | Да има сертификати за безопасност: UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1 CCC CE Marking |  |
|  | Интерфейсни модули тип SFP за оптични връзки 10GBASE-SR | 16 бр. |
|  | Гаранционна поддръжка: Всички предложени устройства да бъдат с включена гаранционна поддръжка за период от 36 месеца и подмяна на дефектирало оборудване в рамките на до 3 работни дни |  |

Изготвил:

/Николай Бараков – ръководител отдел „ИТ” – „Холдинг БДЖ” ЕАД