Приложение № 4

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на ацетилен, технически

I. ПРИЛОЖЕНИЕ

Техническият ацетилен е предназначен за газопламъчна обработка на метали.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Съдържание на ацетилен (С2Н2), в обемни проценти, не по-малко от 	- 98.0

2. Съдържание на азот (N2), в обемни проценти, не повече от 			- 2.0

3. Съдържание на фосфин (РН3), в обемни проценти, не повече от 		- 0.05

4. Съдържание на сероводород (Н2S), в обемни проценти, не повече от 	- 0.01

5. Съдържание на водни пари, в обемни проценти, не повече от 		- 0.05

- III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

- Кандидатите за доставка на ацетилен трябва да представят:

- 1. Фирмена техническа спецификация

- 2. Информационен лист за безопасност.

- 3. Дейностите по пълнене, транспорт, експлоатация, както и изискванията към техническите средства при осъществяване на доставката (изисквания към бутилки, регистрация и /или/ техническо освидетелстване, периодични прегледи, ревизии и други) се извършват и съблюдават съгласно „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане”.

4. Цветовото обозначение на бутилките трябва да отговаря на БДС EN 1089-3 “Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ. Цветна маркировка”.

5. Всяка партида от ацетилен трябва да е съпроводена от документ, издаден от завода-производител, в който се означава:

- наименованието на завода-производител;

- наименование на продукта;

- количеството  на продукта;

- номерът на партидата и датата на пълнене;

- резултатите от лабораторните изпитвания;

- номерът на бутилката.