Приложение № 6

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на азот, газообразен, технически

I. ПРИЛОЖЕНИЕ

Газообразният азот е предназначен за технически цели.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

| № | Показатели | норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Външен вид | Безцветен негорлив газ |
| 2. | Съдържание на азот, в обемни %, не по-малко от | 99,5 |
| 3. | Съдържание на водни пари в газообразния азот при293 °К и 0,1 МРа, което отговаря на температурата на насищане на азота при 230 °К и 0,1 МРа, g/m3, не повече от | 0,07 |
| 4. | Съдържание на кислород, в обемни проценти, не повече от | 0,5 |

- III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

- Кандидатите за доставка на газообразен технически азот трябва да представят:

- 1. Фирмена техническа спецификация

- 2. Информационен лист за безопасност.

- 3. Дейностите по пълнене, транспорт, експлоатация, както и изискванията към техническите средства при осъществяване на доставката (изисквания към бутилки, регистрация и /или/ техническо освидетелстване, периодични прегледи, ревизии и други) се извършват и съблюдават съгласно „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане”.

4. Цветовото обозначение на бутилките трябва да отговаря на БДС EN 1089-3 “Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ. Цветна маркировка”.

5. Всяка партида от ацетилен трябва да е съпроводена от документ, издаден от завода-производител, в който се означава:

- наименованието на завода-производител;

- наименование на продукта;

- количеството на продукта;

- номерът на партидата и датата на пълнене;

- резултатите от лабораторните изпитвания;

- номерът на бутилката.