Приложение № 7

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на пропан-бутан

I. ПРИЛОЖЕНИЕ

Пропан-бутана е предназначен за технически цели.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

| № | Наименование | пропан | бутан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Химическа формула | С3Н8 | С4Н10 |
| 2. | Плътност на втечнения газ, kg/m3 | 520 | 580 |
| 3. | Плътност на парите спрямо въздуха | 1,56 | 2,06 |
| 4. | Граници на взривяемост: - долна, % об. горна, % об. | 2,1 9,5 | 1,9 9,1 |
| 5. | Температура на самовъзпламеняване, °С | 466 | 405 |
| 6. | Налягане на парите при t 50 °С, MPa | 1,6 | 0,43 |

- III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Дейностите по пълнене, транспорт, експлоатация, както и изискванията към техническите средства при осъществяване на доставката (изисквания към бутилки, регистрация и /или/ техническо освидетелстване, периодични прегледи, ревизии и други) се извършват и съблюдават съгласно „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане”.

2. Информационен лист за безопасност.

3. Всяка партида от пропан-бутана трябва да е съпроводена от документ, издаден от завода-производител, в който се означава:

- наименованието на завода-производител;

- наименование на продукта;

- количеството на продукта;

- номерът на партидата и датата на пълнене;

- резултатите от лабораторните изпитвания;

- номерът на бутилката.