#### ОДОБРЯВАМ:

#### ИНЖ.ХРИСТО ИВАНОВ

#### ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ“

#### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА

#### ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ /PDA/ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ТЯХ

#### І. Преносими компютри /PDA/-15 броя

| Операционна с-ма | Microsoft® Windows® Embedded CE. 6.0 R3, Microsoft® Windows®-лицензиран |
| --- | --- |
| Процесор | Marvel® PXA320 624MHz |
| Памет | RAM | 256MB |
|  | ROM | 256MB |
| Дисплей | LCD/Размери/Резолюция | Color TFT, 9,4cm, Windows® Embedded CE: VGA, QVGA, |
| Input | Клавиатура | 27 keys, incl. num. keys, CLR-Key, execute key, cursor key, power key, trigger keys, Fn key, F1 to F4 key |
|  | Подсветка | Да |
|  | Touchscreen | Да |
| Принтер | Скорост | 28 Линии за секунда |
|  | Размер | 82.5mm, ширина на ролката (Диаметър на ролката 44mm) |
|  | Сензор | Да (За положението на хартията) Автоматично вчитане на номера на документа. |
| CMOS-Имиджър | Резолюция | 1D: 0.15mm, 2D Stacked: 0.169mm, 2D Matrix: 0.25mm |
|  | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codabar (NW-7), Code39, Interleaved 2of5 (ITF), MSI, Code93, Code128 (EAN128), Code11, IATA, RSS-14 (GS1 DataBarOmnidirectional), RSS Limited (GS1 DataBarLimited), RSS Expanded (GS1 DataBar Expanded), RSS-14 Truncated: (GS1 DataBar Truncated) |
|  | Stacked | PDF417, Micro PDF, CODE49, Composite, Codablock F, TLC39, RSS-14 Stacked Omnidirectional (GS1 DataBar Omnidirectional stacked), RSS Expanded Stacked (GS1 DataBar Expanded Stacked), RSS-14 Stacked (GS1 DataBar Stacked) |
|  | Matrix (2D) | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code: microQR |
| Интерфейси | W-WAN | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
|  | W-LAN/Security | 802.11 b/g / WPA2, AES |
|  | Bluetooth | Версия 2.0, Клас 2 |
|  | USB | USB Host and Client |
|  | Магнитен картов четец | ISO Tracks 1, 2 and 3 (ISO/IEC 7811-2 2001) |
|  | NFC/RFID | Smart Card - ISO14443 Type A (MIFARE®), ISO14443 Type B, Felica®; RFID - ISO15693 (I CODE® SLI, Tag-it®, my-d®), up to 3 SAM Slots |
|  | SD слот | Да |
| Захранване | Захранване | Време за пълен заряд 5 часа, време за работа след зареждане до 20 часа |
|  | Батерия | Li-Ion |
| Издържливост | Стандарт на защитеност: | IP54 |
|  | При изпускане | 1.5m |
|  | Температурен диапазон | -20° C to +50° C |
| Виброаларма | Да |
| Размери | Ширина: Принтер 110mm / терминал 76mm, дължина 245mm, височина: Принтер 53mm / терминал 32mm |
| Тежина | От 500 до 700 гр. (включително батерията, без хартията) |

#### ІІ. Комуникационни устройства/кредъли/-7 броя

- I/O Interface (USB Host/Client)

- Charging function (w/o AC adapter)

#### ІІІ. Захранващи адаптери – 15 броя

AC adapter 12V, 3.5A (for IT-9000, HA-L60IO, HA-L62IO, HA-L30CHG, HA-G32DCHG или еквивалент)

Изготвил:........................инж.Огнян Анастасов

Ръководител отдел „Информационни технологии“, Дирекция „Маркетинг и продажби“