Приложение № 2

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на кислород, газообразен, технически, второ качество

I. ПРИЛОЖЕНИЕ

Техническият кислород е предназначен за газопламъчна обработка на метали.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническият кислород  второ качество трябва да отговаря на изискванията на БДС 1350- „Кислород газообразен. Технически и медицински”, със съдържание на кислород в обемни проценти не по-малко от 98,5.

- III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Дейностите по пълнене, транспорт, експлоатация, както и изискванията към техническите средства при осъществяване на доставката (изисквания към бутилки, регистрация и /или/ техническо освидетелстване, периодични прегледи, ревизии и други) се извършват и съблюдават съгласно „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане”.

2. Цветовото обозначение на бутилките трябва да отговаря на БДС EN 1089-3 “Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ. Цветна маркировка”.

3. Всяка партида от кислород трябва да е съпроводена от документ, издаден от завода-производител, в който се означава:

- наименованието на завода-производител;

- наименованието и качеството на газа;

- номерът на партидата и датата на пълнене;

- резултатите от лабораторните изпитвания;

- броят на бутилките;