Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на лични предпазни средства , за нуждите на персонала

от „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период

1. Предназначение

Лични предпазни средства (ЛПС) се използват за предпазване на правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД при извършване на ежедневните служебни задължения. ЛПС се предоставят на работещите при определени вредности, основно когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организацията на работата. Видовете ЛПС се определят съгласно действащата оценка на риска и списъка на длъжностите и полагащото се специално работно облекло и лични предпазни средства с оглед изпълняваните трудовите функции.

2. Общи изисквания

Всички ЛПС, трябва да бъдат нови, неизползвани, стандартно производство.

Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

- лесно и удобно използване;

- безопасност при работа.

3. Стандарти и норми

Всички описани по-долу артикули трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно действащите в Република България нормативни актове, регламентиращи правилата по безопасност на труда, както и на стандартите относими към всеки вид ЛПС, посочени в т. 5 „Технически изисквания”.

Фирмата производител да е сертифицирана по ISO 9001.

ЛПС трябва да имат маркировка за съответствие съгласно „Наредба за маркировката за съответствие”, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

ЛПС трябва да съответстват на изискванията, определени и заложени в „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства”, приета с ПМС № 94 от 07.05.2002 г.

Документи  (сертификати, декларации и др.) за съответствие на предлаганите ЛПС със стандартите и изискванията на Възложителя, посочени в т. 5 „Технически изисквания”.

4. Опаковка, транспорт, употреба и съхранение

Фабричната опаковка е задължение на Изпълнителя на обществената поръчка. Тя трябва да гарантира запазването на стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

Изпълнителят на обществената поръчка трябва да даде изчерпателна и разбираема инструкция за употреба (на български език), която да съдържа данни за производителя и/или на негов упълномощен представител, както и необходимата информация:

- начин на съхраняване, употреба, почистване, подържане, обслужване и дезинфекция на ЛПС;

- резултати от изпитвания, доказващи класовете за защита, осигурявани от ЛПС;

- принадлежностите към вид/клас/разред ЛПС и характеристиките на резервните части;

- класовете на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване;

- легенда на значението на използваните маркировки

4.1. Изисквания към срока на годност и жизнен цикъл.

Върху ЛПС или опаковката му да фигурира крайна дата или периода на годност на ЛПС или на някои от неговите съставни части, считано от момента на производство на артикула.

5. Технически изисквания

Всички ЛПС, обект на настоящата обществена поръчка, следва да отговарят на „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства”, приета с ПМС № 94 от 07.05.2002 г., на българските стандарти по директива 89/686/EEC, както и на следните изисквания:

| № по ред | Наименование на артикула | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Диалектрични боти за работа при напрежение до 20 кV | Да са изработени от естествен каучук. Електроизолационни свойства при работа при напрежение под и над 1000 V при темперартура -30°С до +50° С (обуват се върху обувките). |
|  | Гамаши - искро- и огнезащитни | Да са от две парчета – конч и предна част, съединени с трудно горими конци. Кончът да е от цяло парче кожа и да се затваря отзад със самозалепваща се лента. Материалът да бъде от естествена кожа – цепенак. |
|  | Елек сигнален | Ролята е лицето да е ясно забележимо в тъмната част на денонощието, така че да бъде предпазено от удар от движещи се транспортни средства. Поради това, елекът да е със светлоотразителни ленти, изработен от полиестер, цвят оранжев. Да отговаря на стандарт БДС EN ISO 20471:2013. |
|  | Очила затворен тип | Защитни очила от поликарбонат с клапани (IDV - непряка вентилация), мека PVC рамка и ластик за регулиране на размера, неалергични, осигуряващи защита от прах, отхвърчащи частици и пръски агресивни течности. Да отговаря на EN 166.1.В.3.4.9 и БДС EN 166:2003. |
|  | Очила предпазни – искрозащитни | Очилата да са термоустойчиви, с директна вентилация, рамка от полиестер, стъкла минерални ф 50мм и да предпазва от светлина с бляскаваст над 2000 нита. Закрепване на главата с регулируема ластична лента, осигуряваща удобно носене. Да отговаря на стандарти БДС EN 175:2001 и БДС EN 169:2003. |
|  | Полумаска с две филтърни гнезда със сменяеми /частичкови, газови и комбинирани/ филтри | Полумаската да бъде изработена от олекотен термопластичен еластомер или термопластичен каучук с кутия за поместване на сменяеми прахозащитни, газозащитни или комбинирани филтри тип Pro 2000 – Р2, Р3, А1, В1, Е1, К1. Да има две каишки за закрепване към главата с плъзгащи се катарами. Да отговаря на стандарти БДС EN 140 |
|  | Престилка -предна, искро- и огнезащитна | В един размер – 90 х 60 см. Материал: естествена кожа. Да бъде изработена от цяло парче естествена кожа. Да има връзки за окачване на врата и връзване отзад на талията. |
|  | Противоударна шапка с козирка. | Шапката е с твърд корпус /протектор/ от пластмаса АВS, облечена с плътен плат с вентилационни отвори; да предпазва от удар, слънце и студ. Да отговаря на стандарт БДС EN 812:2012. |
|  | Ръкавици - диелектрични за 30 кV клас III. | Материал: естествен каучуков латекс. Ръкавиците да бъдат безшевни, с 5 пръста, завършени без коланче. Да отговарят на стандарт БДС EN 60903:2003):2004. |
|  | Ръкавици - искро и огнезащитни. | Материал: лице естествена кожа; конци – кевлар, подплата – 100% плътно памучно трико, памучна тъкан за подплата на маншета. Работните ръкавици да са с пет пръста, без шев на палеца от към дланта, с маншет 15 см. Да отговарят на стандарт БДС EN 12477:2004. |
|  | Ръкавици за нефтопродукти и бензини | Предназначение: да осигуряват защита при работа с неорганични масла и петролни деривати. Материал: естествен каучуков латекс; памучен флок. Дебелина 0,45 мм., дължина 30 см. Ръкавиците да са безшевни, с пет пръста с грайферна повърхност на дланта и пръстите. Да отговарят на БДС EN 374-1:2006 и БДС EN 374-2:2015. |
|  | Ръкавици - предпазни с пет пръста | Предназначение: за предпазване от механични увреждания. В един размер – Т10. Материал: памучна тъкан с площна маса от 200 до 260 гр./ м² и цепена телешка кожа, ластик. Работните ръкавици да са с пет пръста, без подплата, ушити от два вида материал: лицева част – дланта и пръстите да са от двойна естествена кожа; гърбът и маншета от памучна тъкан. Гърбът да е усилен с лента около 3,5 см. от кожа и ластично пристягане в областта на китката. Да са износоустойчиви, да осигуряват свободно манипулиране с ръцете, подсилена длан, палец и показалец. Да отговарят на БДС EN 420:2003+A1:2010 и БДС EN 388:2006. |
|  | Сменяеми /частичкови, газови и комбинирани/ филтри за полумаски за предпазване от течни и твърди аерозоли тип Pro 2000 | Да са взаимо заменяеми. Корпусите да са изработени от фибро стъкло. Да са от екологични материали – след употреба да могат да се унищожат. Да отговарят: газозащитни и комбинирани - на БДС EN 14387:2004+A1:2008; частичкови /прахови/ - на БДС EN 143:2002. |
|  | Спасителна жилетка - за Фериботен комплекс | Осигурява защита при падане във вода, със светлоотразителна лента отпред; За лица минимум 50 кг.; Да е изработена от неопрен и пяна, закопчаване с цип; регулируеми колан за през кръста и два броя колани за през краката. Да отговаря на европейската норма EN 393 за категоризиране на спасителни жилетки, в зависимост от тяхната плавателност и на стандарт БДС EN ISO 12402-5:2006 за лични предпазни средства за плаване. |
|  | Филтриращи визьори за щит /маски/ за заварчици, искро и огнезащитен | Филтриращо стъкло с размери 90 х 110 мм. за предпазване от ултравиолетови лъчи и бляскавост над 2000 нита. Да отговарят на БДС EN 175:2001 и БДС EN 169:2003. |
|  | Филтриращи шайби за очила за оксиженисти, искро и огнезащитен | Филтриращи шайби с размер ф 50 мм. за предпазване от ултравиолетови лъчи и бляскавост над 2000 нита. Да отговарят на БДС EN 175:2001 и БДС EN 169:2003. |
|  | Щит / маска за заварчици - да осигурява защита при заваряване | Да е изработен от материал термоустойчив полиамид. Лицевия щит да е с дръжка от вътрешната страна и пружиниращо устройство с монтирано филтриращо стъкло за ултравиолетови лъчи и бляскавост над 2000 нита. БДС EN 175:2001. |

6. Специални изисквания

- Гаранционният срок на стоките да е не по-малко от 12 месеца, считано от доставката.

- Да бъдат съпроводени с декларация за съответствие на български език.

7.  Маркировка

Съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ЛПС, приета на основание чл.7, ал.1 от ЗТИП - върху всяко ЛПС (ако е с малка повърхност – върху опаковката). Трябва да има маркировка с информация най-малко за:

- име на производителя;

- дата на производство;

- български и/или европейски стандарт, на който този вид ЛПС отговаря.

8. Пълно наименование на стандартите, цитирани в т. 5 от настоящите Технически изисквания за различните видове лични предпазни средства, на които ЛПС трябва да отговарят:

- БДС EN ISO 20471:2013 - Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания (ISO 20471:2013, коригирана версия от 2013-06-01)

- EN 166.1.В.3.4.9; Защитни очила от поликарбонат с клапани (IDV - непряка вентилация), мека PVC рамка и ластик за регулиране на размера, осигуряващи защита от прах и пръски течност;

- БДС EN 166 : 2003 Индивидуална защита на очите. Изисквания;

- БДС EN 170:2003  Индивидуална защита на очите. Ултравиолетови филтри. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба;

- БДС EN 175:2001  Лични предпазни средства. Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси

- БДС EN 169:2003  Индивидуална защита на очите. Филтри за заваряване и свързаната с него техника. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

- БДС EN 140 Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка;

- БДС EN 812:2012 - Противоударни шапки за индустрията;

- БДС EN 60903:2003):2004 – Работа под напрежение. Ръкавици от изолационен материал (IEC 60903:2002 + поправка 2003 с промени);

- БДС EN 12477:2004 - Защитни ръкавици за заварчици;

- БДС EN 374-1:2006 - Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките;

- БДС EN 374-2:2015 - Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 2: Определяне устойчивостта на проникване;

- БДС EN 420:2003+A1:2010 - Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване;

- БДС EN 388:2006 - Ръкавици за защита от механични рискове;

- БДС EN 14387:2004+A1:2008 - Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка;

- БДС EN 143:2002 - Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитвания, маркировка;

- БДС EN ISO 12402-5:2006 - Лични предпазни средства за плаване. Част 5: Средства за плаваемост (ниво 50). Изисквания за безопасност (ISO 12402-5:2006);

- БДС EN 175:2001 - Лични предпазни средства. Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси;

- БДС EN 169:2003 - Индивидуална защита на очите. Филтри за заваряване и свързаната с него техника. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба.

9. Количества и места на доставка: за ПТП Пловдив - гр. Пловдив, гара Филипово, централен склад; за ПТП София – ЦРЕТСВ Подуяне, гр. София, ул.Майчина слава № 2; за ПТП Горна Оряховица - Товарна гара Горна Оряховица, централен склад.

| № | Наименование на ЛПС | Необходимо количество брой /чифт (общо за дружеството) | ПТП София | ПТП Пловдив | ПТП Горна Оряховица | Единична цена в лв. без ДДС | Обща сума в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Боти, диелектрични до 20кV - №44 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 2 | Гамаши - искро- и огнезащитни | 25 | 0 | 25 | 0 |  |  |
| 3 | Елек сигнален | 1871 | 400 | 751 | 720 |  |  |
| 3.1 | Елек сигнален Размер М | 20 | 10 | 10 | 0 |  |  |
| 3.2 | Елек сигнален Размер L | 110 | 40 | 70 | 0 |  |  |
| 3.3 | Елек сигнален Размер XL | 700 | 100 | 300 | 300 |  |  |
| 3.4 | Елек сигнален Размер XХL | 1011 | 240 | 351 | 420 |  |  |
| 3.5 | Елек сигнален Размер XХХL | 30 | 10 | 20 | 0 |  |  |
| 4 | Очила затворен тип - меки, неалергични, предпазват от прах, отхвърчащи частици, пръски агресивни течности | 212 | 100 | 67 | 45 |  |  |
| 5 | Очила за оксиженисти - лъче и искрозащитни | 51 | 10 | 22 | 19 |  |  |
| 6 | Полумаска с две филтърни гнезда със сменяеми /частичкови, газови и комбинирани/ филтри | 95 | 30 | 32 | 33 |  |  |
| 7 | Престилка - предна, искро-и огнезащитна | 42 | 0 | 35 | 7 |  |  |
| 8 | Противоударна шапка с козирка | 800 | 250 | 300 | 250 |  |  |
| 9 | Ръкавици диелектрични за 30 кV | 50 | 5 | 5 | 40 |  |  |
| 10 | Ръкавици искро и огнезащитни | 211 | 80 | 50 | 81 |  |  |
| 11 | Ръкавици за нефтопродукти и бензини | 148 | 55 | 40 | 53 |  |  |
| 12 | Ръкавици - предпазни с пет пръста от текстил и кожа /механични увреждания/ | 11983 | 3500 | 3860 | 4623 |  |  |
| 13 | Сменяеми филтри за полумаски | 838 | 300 | 138 | 400 |  |  |
| 13.1 | Филтри частичкови | 130 | 50 | 30 | 50 |  |  |
| 13.2 | Филтри комбинирани | 708 | 250 | 108 | 350 |  |  |
| 14 | Спасителна жилетка (за Фериботен комплекс) | 11 | 0 | 0 | 11 |  |  |
| 15 | Филтриращи визьори за щит /маски/ за заварчици 90 х 110 мм | 147 | 49 | 48 | 50 |  |  |
| 15.1 | Филтриращи визьори за щит /маски/ за заварчици 90 х 110 мм по DIN №10 | 60 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 15.2 | Филтриращи визьори за щит /маски/ за заварчици 90 х 110 мм по DIN №11 | 87 | 29 | 28 | 30 |  |  |
| 16 | Филтриращи шайби за очила за оксиженисти | 60 | 16 | 26 | 18 |  |  |
| 16.1 | Филтриращи шайби за очила за оксиженисти по DIN № 6 | 34 | 10 | 14 | 10 |  |  |
| 16.2 | Филтриращи шайби за очила за оксиженисти по DIN № 8 | 26 | 6 | 12 | 8 |  |  |
| 17 | Щит / маска за заварчици | 21 | 2 | 6 | 13 |  |  |

Съгласувал:                                                                                      Изготвил:

Вероника Кузманова                                                 			инж. Сергей Дошев

Ръководител отдел „ЗБУТ и ОС”                            			Старши експерт, ЗБУТ