ОДОБРИЛ:

ИНЖ. лЮБОМИР иЛИЕВ

УПРАВИТЕЛ „бдж-тп” еоод

техническО задание

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на интернет мрежа, организирана в единна корпоративна виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на дружеството за срок от една година”

Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания на възложителя.

- Обекти на изграждане

„Осигуряване на интернет мрежа организирана в единна корпоративна  виртуална частна мрежа (VPN) за свързаност между отделни обекти на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД на територията на цялата страна” с оглед нормално предоставяне на обмен на информация между отделните подразделения на дружеството и предоставяне на електронни услуги на клиентите на дружеството:

1.1.Точка на доставка - сградата в гр. София на ул.„М. Луиза" № 114а;

- Оптична свързаност;

- Капацитет на канала 100 Mbps симетрично до българските и международни доставчици на Интернет;

- 100 % гарантиран параметър на канала CIR/Committed Information Rate/, гарантиран капацитет на канала до точката на предоставяне на услугата;

- Гарантирана скорост от 40 Mbps;

- Гарантиран процент на загубени пакети по-малък от 0.1%.

1.2.Административни сгради, както следва:

- ПТП Пловдив - гр. Пловдив, ул. „Македония" 2;

- ПТП София - гр. София, жп спирка Смирненски;

- ПТП Г. Оряховица - сградата в гр. Г. Оряховица, ул.Цар Освободител 97;

- Локомотивно депо Дупница - гр.Дупница,2600,ул."Аракчийски мост"№2;

- Локомотивно депо Стара Загора - гр. Стара Загора, индустриална зона;

- Локомотивно депо Димитровград - гр. Димитровград, индустриална зона;

- Локомотивно депо гр. Бургас, бизнес център Бургас - гр. Бургас, ул. „Ив. Вазов" 1 и 6;

- Локомотивно депо гр. Русе - гр. Русе, ул. „Тутракан" 2;

- Бизнес център Варна - гр. Варна. пл."Славейков" 1.

За описаните административни сгради следните параметри за интернет свързаност:

- Изграждане и поддържане на трасе оптичен или меден кабел /LAN свързаност/, друг вариант, в зависимост от местонахождението на обекта и техническата възможност;

- Капацитет на канала 100 Mbps;

- Гарантирана 1 Mbps на работно място;

- Допустими загуби на пакети - < 0.1%;

- Без ограничения по количество пренесен трафик и по време на ползване на услугата.

1.3. Товарни жп гари - гарите включени в новата СУПР по Приложение 1:

За описаните по приложението жп товарни гари се изискват следните параметри за интернет свързаност:

- Изграждане и поддържане на трасе оптичен или меден кабел /LAN свързаност/, друг вариант, в зависимост от местонахождението на обекта и техническата възможност;

- Негарантирана скорост 100 Mbps . гарантирана 1 Mbps на работно място;

- Допустими загуби на пакети - < 0.1%;

- Без ограничения по количество пренесен трафик и по време на ползване на услугата.

1.4. Други служби - други служби по Приложение 1.

Изграждане и поддържане на свързаност в зависимост от местонахождението на обекта и техническата възможност.

Капацитет на канала 100 Mbps и гарантирана и 1 Mbps на работно място, без ограничения по количество пренесен трафик и по време на ползване на услугата.

- Технически изисквания към Изпълнителя за осъществяване на VPN комуникационна свързаност между отделните обекти

  - Осигуряване на Услуга Виртуална частна мрежа (IP VPN) чрез осигуряване на Layer 3 канали за пренос на данни до всяка точка от мрежата на ,.БДЖ - Товарни превози" ЕООД:

  - Доставка на Интернет за нуждите на "'БДЖ - Товарни превози" ЕООД в централната точки и рутиране на интернета към всички точки в страната. За целта участникът трябва да осигури необходимото техническо оборудване - рутери.

2.3. Необходимо е до всяка точка на клиента да бъде изградено надеждно трасе и осигурен физически MAN порт, конфигуриран в режим trunk или access за осигуряване на Layer 2 (Ethernet) пренос. Точките на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД трябва да ползват следните скорости на пренос на данни: 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps, 10Mbps или 100 Mbps за регионалните поделения. Следва да се осигурят различни VLAN за връзката на всяко регионално поделение до Централната точка. В Централната точка MAN портът трябва да предлага скорости не по-малки от 100 Mbps. Конфигурацията на този порт следва да бъде в трънк режим.

Layer 3 базираната услуга на Оператора трябва да осигури безпроблемно рутиране на списък с мрежи на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД. За default gateway/network следва да се счита оборудването базирано в Централната точка. Към него всяко регионално поделение трябва да бъде свързано чрез отделна (point-to point) Layer 3 IP VPN връзка, която трябва да се терминира на отделен логически интерфейс на устройството в Централната точка.

2.4. Да поддържа динамична маршрутизация (BGPV4) по вътрешните си трасета.

  - Да се предостави минимум по един брой VLАN на локация.

2.6. Да предостави възможност за бързо добавяне на нови точки към VPN мрежата на Възложителя, преместване на точка, промяна на скорост.

  - Да се предложи и осигури надеждно техническо решение за включване към VPN мрежата на два от сървърите на “БДЖ ТП ЕООД” към същата.

  - Изпълнителят да осигури поддръжка и проактив наблюдение на мрежовото оборудване на Възложителя

- Изисквания за свързаността, предлагана от Изпълнителя

  - Предоставената комуникационна свързаност да отразява съвременните тенденции в техниките и технологиите на пренос на данни и осигуряване на всички възможности за управление на различни категории трафици в мрежата на Участника. Участникът трябва да осигури свързаност от типа „всеки с всеки“ (full mesh) в така изградената VPN мрежа на Възложителя.

  - Постоянна свързаност със скорост на достъпа според приложена таблица с адреси и скорости:

- Неограничен по време и обем трафик

- Симетрична скорост на upload/download

- 100% гарантиран капацитет

- Възможност за промяна на капацитета при необходимост:

- Изпълнителят да осигури физическата свързаност между собствената си мрежа и техническите съоръжения на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД.

  - Изпълнителят да отговаря за цялостното проектиране на комуникационната мрежа, внедряването и пускането й в действие, пълната поддръжка на свързаността и всички аспекти на предоставяните услуги, като се задължава да отстранява възникнали проблеми според зададените по-долу гарантирани параметри на обслужването:

- Достъпност на мрежата над 99.5% ;

- Време закъснение - под или равно на 75 ms;

- Загуба на пакети - по малко от 0.06 % ;

- Време за възстановяване - по-малко или равно на 4 часа.

  - Да се осигури възможност за отдалечен достъп /Remote Access/ през публичното Интернет пространство на базата на предоставен надежден софтуер /потребителско име и парола/.

  - Да не се допуска използването на публична интернет среда при предоставяне на услугата виртуална мрежа за пренос на данни.

- Изисквания за услугата, предлагана от Изпълнителя

4.1. Задължителни изисквания при изграждането на решението:

- Един доставчик;

- 24x7x365 поддръжка със сертифицирани специалисти и отстраняване на инциденти в сроковете необходими на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

- 99% надеждност на предлаганата услуга;

  - Време за реакция при възникнал проблем и интервал на информиране за статуса на проблема - първоначален статус в рамките на 30 минути, последваш статус на всеки 1 час;

  - Изпълнителят да разполага с център за денонощна техническа поддръжка и да осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината (представя се декларация).

  - Изпълнителят да разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с интегрирана Trouble Ticket система (система за нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти). Help Desk системата трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и чрез e-mail достъпен за оторизирани представители на Възложителя. Представя се декларация и описание на системата.

  - Да изгради и предостави система за осъществяване на постоянен мониторинг на връзката и отчет на трафика на така изградената VPN мрежа, както от специалисти на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД , така и от Изпълнителя, който предоставя услугата.

  - Да се осигури представител за административно и търговско обслужване на дейността по смисъла на настоящата процедура, който да бъде на разположение в рамките на стандартно приетото работно време (в рамките от 08 часа до 18 часа за всички работни дни). В случай на негово отсъствие трябва да бъде осигурен заместник със същите компетенции и правомощия;

  - Изпълнителят да разполага с Регионални технически центрове за административно и техническо обслужване на клиентите си, в технологична близост до исканите от Възложителя точки.

Изпълнителят следва да предостави услугите за изграждане и пускане в експлоатация на комуникационната мрежа в срок до 60 / шестдесет / работни дни от сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора.

Списък с обекти на Възложителя за предоставяне на услугата

| No | гр. /с./ | Точен Адрес | Вид, тип (гара, локомотивно депо и т. н.) | Вид Свързаност | Капацитет | Брой компютри | LAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр. София | гр.София,Бул. Мария Луиза 114А | административна сграда, централна точка | наземна | 200Mbps | 56 | 192.168.1.1 |
| 2 | гр. София | гр.София, жп спирка Смирненски | адм. сграда ПТП София | наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 20 | 192.168.2.1 |
| 3 | гр. София | гр.София,1220, ул."Елов дол"№1 | адм. сграда ПТП София север | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.3.1 |
| 4 | гр. Дупница | гр.Дупница,2600, ул."Отец Паисий"№1 | адм. Сграда БЦ Дупница(гара Дупница) | наземна | IP VPN 3 Mbps | 3 | 192.168.4.1 |
| 5 | гр. Перник | гр.Перник,2300, ул,"Сини вир"№1 | адм. Сграда БЦ Дупница | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.5.1 |
| 6 | гр. Дупница | гр.Дупница,2600,ул."Аракчийски мост"№2 | Локомотивно депо Дупница | наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 20 | 192.168.6.1 |
| 7 | гр. София | гр.София,1271,ул."Азалия" №3 | ВР пункт Илиянци | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.7.1 |
| 8 | гр. София | гр.София, жп спирка Смирненски | ВР цех Подуяне | наземна RLAN | IP VPN 1 Mbps | 4 | 192.168.9.1 |
| 9 | гр. Мездра | гр.Мездра,3100,ул."Христо Ботев"№1 | ВР цех Мездра | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.12.1 |
| 10 | гр. Дупница | гр.Дупница,2600,ул."Отец паисий"№44 | ВР участък Дупница | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.13.1 |
| 11 | гр. Перник | гр.Перник,2300, ул."Сини вир"№1 | ВР пункт Перник | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.14.1 |
| 12 | гр. Лом | гр.Лом,3600,ул."Пристанищна"№43 | ВР работилница Лом | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.15.1 |
| 13 | гр. Мездра | гр.Мездра,3100,ул."Христо Ботев"№14 | жп общежитие Мездра | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.16.1 |
| 14 | гр. София | гр.София,1528,ул.5002, №8 | гара Искър | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.17.1 |
| 15 | гр. София | гр.София,1309,ул."Крум Христов Стоянов"№1 | гара София товарна | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.18.1 |
| 16 | гр. София | гр.София,1574, ул."Боян магесник"№96 A | гара Подуяне | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.19.1 |
| 17 | гр. София | гр.София,1271, ул."Азалия" №3 | гара Илиянци | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.20.1 |
| 18 | гр. София | гр-София,1870, кв.Ботунец, жп гара Кремиковци | гара Кремиковци | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.21.1 |
| 19 | гр. София | гр.София,1225,кв.Бенковски, бул. "Лазар Михайлов"№30 | гара Биримирци | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.22.1 |
| 20 | с. Яна | с. Яна, 2135, жп гара Яна | гара Яна | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.23.1 |
| 21 | гр. Нови Искър | гр. Нови Искър, 1280, ул. "Вечерница" №6 | гара Курило | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.24.1 |
| 22 | гр. Костинброд | гр. Костинброд, 2230, жп гара Костинброд | гара Костинброд | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.25.1 |
| 23 | с. Волуяк | с. Волуяк, 1346, ул."Победа"№4 | гара Волуяк | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.26.1 |
| 24 | гр. Драгоман | гр. Драгоман,2210, ул. "Георги Сава Раковски"№3 | гара Драгоман, ВРУ Драгоман | наземна | IP VPN 4 Mbps | 4 | 192.168.27.1 |
| 25 | гр. Димитровград ЖС | гр. Димитровград ЖС, Сърбия | гара на територията на Сърбия | сателитна антена |  | 4 | 192.168.28.1 |
| 26 | гр. Костенец | гр. Костенец, 2030, жп гара Костенец | гара Костенец | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.29.1 |
| 27 | гр. Пирдоп | гр. Пирдоп, 2070, жп гара Пирдоп | гара Пирдоп | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.30.1 |
| 28 | гр. Перник | гр.Перник,2300, ул. "Владайско възстание"№1 | гара Метал товарна | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.31.1 |
| 29 | гр. Перник | гр.Перник,2300, ул. "Сини вир"№1 | гара Перник разпределителна | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.32.1 |
| 30 | с. Дамяница | с.Дамяница,2813,жп гара Дамяница | гара Дамяница | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.33.1 |
| 31 | с. Кулата | с. Кулата, 2868,ул."Плевен"жп гара Кулата | гара Кулата | наземна | IP VPN 2 Mbps | 2 | 192.168.34.1 |
| 32 | гр. Кюстендил | гр. Кюстендил ,2500,"Гаров площад"№1 | гара Кюстендил | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.35.1 |
| 33 | гр. Благоевград | гр.Благоевград,2700,ул."Димитър Солонски"№13 | гара Благоевград | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.36.1 |
| 34 | гр. Червен бряг | гр. Червен бряг, 5980,бул."Христо Ботев"№21 | гара Червен бряг | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.37.1 |
| 35 | с. Бели извор | с. Бели извор,3040, жп гара Бели извор | гара Бели извор | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.38.1 |
| 36 | гр. Лом | гр.Лом,3600,ул."Пристанищна"№43 | гара Лом | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.39.1 |
| 37 | гр. Мездра | гр.Мездра,3100,площад "България"№7 | гара Мездра | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.40.1 |
| 38 | гр. Бургас | гара Владимир Павлов | гара Владимир Павлов | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.41.1 |
| 39 | гр. Видин | гр. Видин, 3700,ул."Александър Батенберг"№1 | гара Видин пътническа | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.42.1 |
| 40 | гр. Видин | гр. Видин, 3700, кв. Нов път, Товарна гара Видин | гара Видин товарна | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.43.1 |
| 41 | гр. Пловдив | ул. Македония 2 | администрация ПТП Пловдив | наземна RLAN | IP VPN 40 Mbps | 67 | 192.168.101.1 |
| 42 | гр. Бургас | Ул. .Иван Вазов 1 | администрация | наземна | IP VPN 10 Mbps | 16 | 192.168.102.1 |
| 43 | гр. Бургас | Бургас, ул. Иван Вазов 6, oбщежитие | гара, администрация | наземна | IP VPN 10 Mbps | 12 | 192.168.103.1 |
| 44 | гр. Димитровград | ул. Първи май 28А | БЦ Димитровград | наземна | IP VPN 6 Mbps | 6 | 192.168.104.1 |
| 45 | гр. Стара Загора | Ул. Герасим Папасчев 18 | БЦ Стара Загора | наземна RLAN | IP VPN 6 Mbps | 9 | 192.168.105.1 |
| 46 | гр. Бургас | Гара Владимир Павлов ,Локомотивно депо | локомотивно депо | наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 29 | 192.168.106.1 |
| 47 | гр. Димитровград | индустриална зона | локомотивно депо | наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 17 | 192.168.107.1 |
| 48 | гр. Стара Загора | индустриална зона | локомотивно депо | наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 23 | 192.168.108.1 |
| 49 | гр. Пловдив | ул. Найчо Цанов 44а | ВР Цех | мобилна мрежа | IP VPN 3 Mbps | 3 | 192.168.109.1 |
| 50 | гр. Пловдив | ул. Найчо Цанов 44а | ВРУ Пловдив | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.110.1 |
| 51 | гр. Стара Загора | Западна Индустриална зона | ВР Цех | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.111.1 |
| 52 | гр. Стара Загора | Ул. Герасим Папасчев 22 | ВРУ Стара Загора | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 3 | 192.168.112.1 |
| 53 | гр. Димитровград | ул. Хан Аспарух 2 | ВРУ Димитровград | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 3 | 192.168.113.1 |
| 54 | гр. Свиленград | кв. Гарата ул. Асен Илиев 2 | ВРУ Свиленград | наземна | IP VPN 4 Mbps | 4 | 192.168.114.1 |
| 55 | гр. Карнобат | ВРУ,в района на гарата | ВРУ Кн | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.115.1 |
| 56 | гр. Карнобат | ВРЦех, в района на гарата | ВР Цех | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.116.1 |
| 57 | гр. Карнобат | ЕП Кн, в района на гарата | Екипировъчен пункт към лок депо Бургас | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.117.1 |
| 58 | гр. Пловдив | ул. Найчо Цанов 42 | гара Пловдив разпределителна | наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 8 | 192.168.118.1 |
| 59 | гр. Пловдив | гара Филипово | гара Филипово | мобилна мрежа | IP VPN 4 Mbps | 4 | 192.168.119.1 |
| 60 | гр. Пазарджик | гара Пазарджик | гара Пазарджик | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.120.1 |
| 61 | гр. Асеновград | гара Асеновград | гара Асеновград | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.121.1 |
| 62 | гр. Септември | Гара Септември | гара Септември | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.122.1 |
| 63 | гр. Стара Загора | ул. Герасим Папасчев 20 | гара Стара Загора | мобилна мрежа | IP VPN 3 Mbps | 3 | 192.168.123.1 |
| 64 | гр. Стара Загора | Индустриална зона , Товарна гара | гара Стара Загора | мобилна мрежа | IP VPN 2 Mbps | 2 | 192.168.124.1 |
| 65 | гр. Стамболийски | гара Стамболийски | гара Стамболийски | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.125.1 |
| 66 | гр. Белозем | гара Белозем | гара Белозем | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.126.1 |
| 67 | гр. Нова Загора | гара Нова Загора | гара Нова Загора | наземна | IP VPN 2 Mbps | 2 | 192.168.127.1 |
| 68 | гр. Димитровград | ул. Първи май 28А | гара Димитровград | мобилна мрежа | IP VPN 2 Mbps | 2 | 192.168.128.1 |
| 69 | гр. Димитровград | кв. Марийново | гара Димитровград Север | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.129.1 |
| 70 | гр. Димитровград | НЕОХИМ АД | гара Димитровград Юг | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.130.1 |
| 71 | гр. Свиленград | кв. Гарата ул. Асен Илиев 6 | гара Свиленград | наземна RLAN | IP VPN 6 Mbps | 6 | 192.168.131.1 |
| 72 | гр. Кърджали | Бул. България 50 | гара Кърджали | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.132.1 |
| 73 | с. Къпъкуле | Турция, с. Къпъкуле | гара Капъкуле на територията на Турция | наземна | IP VPN 4 Mbps | 5 | 192.168.133.1 |
| 74 | гр. Харманли | гара Харманли | гара Харманли | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.134.1 |
| 75 | гр. Любимец | гара Любимец | гара Любимец | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.135.1 |
| 76 | с. Любеново | гара Любеново предавателна | гара Любеново предавателна | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.136.1 |
| 77 | гр. Бургас | Бургас, ул. Иван Вазов 1, гарата, между коловозите | гара Бургас | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.137.1 |
| 78 | гр. Бургас | гара Владимир Павлов, Локомотивно депо | Локомотивно Депо, Наряд | Наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 10 | 192.168.138.1 |
| 79 | гр. Бургас | гара Владимир Павлов, Локомотивно депо | Локомотивно Депо, КТБ | Наземна, RLAN | IP VPN 8 Mbps | 8 | 192.168.139.1 |
| 80 | гр. Сливен | гара Сливен | гара Сливен | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.140.1 |
| 81 | гр. Русе | Бул. Тутракан 2 | административна сграда , депо Русе | Наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 10 | 192.168.141.1 |
| 82 | Камено | гара Дружба, столовата | гара Дружба | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.142.1 |
| 83 | Долно Езерово | гара Долно езерово | гара Долно езерово | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.143.1 |
| 84 | гр. Карнобат | 1-ва точка-Разпределителен парк на гарата | гара Карнобат | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.144.1 |
| 85 | гр. Карнобат | 2-ра точка- Гарата Кн, ул. Железничар | гара Карнобат | наземна | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.145.1 |
| 86 | гр. Карнобат | 3-та точка- Промишлена зона 14 | гара Карнобат | наземна | IP VPN 2 Mbps | 3 | 192.168.146.1 |
| 87 | гр. Горна Оряховица | гара Горна Оряховица разпредeлителна | административна сграда | мобилна мрежа | IP VPN 5 Mbps | 5 | 192.168.181.1 |
| 88 | гр. Горна Оряховица | Товарна гара ГО | административна сграда | наземна | IP VPN 4 Mbps | 10 | 192.168.182.1 |
| 89 | гр. Горна Оряховица | ул. Цар Освободител 97 | административна сграда, ПТП ГО | наземна | IP VPN 40 Mbps | 70 | 192.168.183.1 |
| 90 | гр. Варна | пл. "Славейков" 1 | административна сграда, БЦ Варна | наземна оптика | IP VPN 10 Mbps | 17 | 192.168.184.1 |
| 91 | гр. Варна | ул. "Дунав" | административна сграда, БЦ Варна | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.185.1 |
| 92 | гр. Варна | гр. Варна, п. код 9000, ул. Девня | административна сграда , ВРЦ Варна | мобилна мрежа | IP VPN 2 Mbps | 2 | 192.168.186.1 |
| 93 | гр. Русе | ул. "Иван Ведър" 11 | административна сграда Русе разпределителна | наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 10 | 192.168.187.1 |
| 94 | гр. Русе | Бул. Тутракан 2 | административна сграда , депо Русе | Наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 14 | 192.168.188.1 |
| 95 | гр. Белослав | гр. Белослав п. код 9150 | административна сграда Варна фериботна | наземна RLAN | IP VPN 10 Mbps | 9 | 192.168.189.1 |
| 96 | гр. Белослав | гр. Белослав п. код 9150, Н-к Фериботно пристанище | административна сграда Фериботен комплекс - Варна | мобилна мрежа | IP VPN 2 Mbps | 2 | 192.168.190.1 |
| 97 | гр. Горна Оряховица | гара ГОР | ВРУ ГОР | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 4 | 192.168.191.1 |
| 98 | гр. Белослав | гр. Белослав п. код 9150 | ФК - Цех ремонт на вагони и талиги | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.192.1 |
| 99 | гр. Белослав | гр. Белослав п. код 9150 | ФК - Цех смяна талиги | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.193.1 |
| 100 | гр. Каспичан | гр. Каспичан, п. код 9930 | ВРУ Каспичан | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.195.1 |
| 101 | с. Синдел | с. Синдел, п. код 9270 | ВРЦ Синдел | сателитна антена | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.196.1 |
| 102 | гр. Белослав | ЕП Фериботен комплекс | ЕП Фериботен комплекс лок. депо | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.197.1 |
| 103 | гр. Белослав | гр. Белослав п. код 9150 | фериботен комплекс ПОП | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.199.1 |
| 104 | гр. Белослав | гр. Белослав п. код 9150 | фериботен комплекс Претоварен пункт | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.200.1 |
| 105 | гр. Каспичан | Екипировъчен пункт К | Екипировъчен пункт К | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.201.1 |
| 106 | гр. Плевен | Екипировъчен пункт ПЛЗ | Екипировъчен пункт ПЛЗ | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.202.1 |
| 107 | гр. Горна Оряховица | Екипировъчен пункт ГОР | Екипировъчен пункт ГОР | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.203.1 |
| 108 | гр. Самуил | ул."Никола Вапцаров" 33 | гара Самуил | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.204.1 |
| 109 | гр. Варна | гр. Варна, п. код 9000 | гара Варна Запад | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.205.1 |
| 110 | гр. Варна | гр. Варна, п. код 9000, ул. Девня 1В | гара Варна товарна | наземна RLAN | IP VPN 6 Mbps | 6 | 192.168.206.1 |
| 111 | гр. Шумен | гр. Шумен, п. код 9700, ул. Станционна 6 | гара Шумен | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.207.1 |
| 112 | гр. Русе | бул. "Тутракан" - Адм. сграда пристанище + приемно здание | гара Русе Север (на разстояние) | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.208.1 |
| 113 | гр. Русе | бул. "Тутракан"-Адм. сграда пристанище + приемно здание | гара Русе Север | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.209.1 |
| 114 | гр. Девня | гр. Девня, п. код 9160, кв. Повеляново, пристанищен терминал Варна Запад | гара Разделна пристанище | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.210.1 |
| 115 | гр. Девня | гр. Девня, п. код 9160, кв. Повеляново, жп гара | гара Повеляново | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.211.1 |
| 116 | гр. Девня | гр. Девня, п. код 9160 | гара Девня | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.212.1 |
| 117 | с. Синдел | с. Синдел, п. код 9270 | гара Синдел | мобилна мрежа | IP VPN 3 Mbps | 3 | 192.168.213.1 |
| 118 | гр. Вятово | гара Вятово | гара Вятово | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.214.1 |
| 119 | с. Белослав | с. Разделна п. код 9181 | гара Разделна | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.215.1 |
| 120 | гр. Белослав | с. Езерово, п. код 9168 | гара Езерово | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.216.1 |
| 121 | гр. Добрич | гр. Добрич, п. код. 9300 | гара Добрич-юг | мобилна мрежа | IP VPN 2 Mbps | 2 | 192.168.217.1 |
| 122 | с. Тулово | гара Тулово | гара Тулово | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.218.1 |
| 123 | гр. Каспичан | гр. Каспичан, п. код 9930 | гара Каспичан | наземна | IP VPN 1 Mbps | 2 | 192.168.220.1 |
| 124 | гр. Плевен | Стара гара Пл. запад | гара Плевен Запад | Наземна RLAN | IP VPN 7 Mbps | 7 | 192.168.222.1 |
| 125 | гр. Долна Митрополия | Индустриална зона | гара Долна Митрополия | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.223.1 |
| 126 | гр. Свищов | ул. "Отец Паисий " 2 | гара Свищов | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.224.1 |
| 127 | гр. Левски | ул. "Локомотив" 2 | гара Левски | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.225.1 |
| 128 | гр. Ловеч | кв. Индустриална зона | гара Ловеч север | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.226.1 |
| 129 | гр. Исперх | ул. "Ангел Кънчев" | гара Исперих | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.227.1 |
| 130 | гр. Троян | ул. "Захари Стоянов"1 | гара Троян | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 | 192.168.228.1 |
| 131 | гр. Русе | ул. "Иван Ведър" 11 | административна сграда Русе разпределителна 2 /Tоварна гара | наземна | IP VPN 10 Mbps | 10 |  |
| 132 | гр. Русе | бул. "Тутракан" - гара Русе Север | ВР Цех Русе Север | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 2 |  |
| 133 | гр. Белослав | гр. Белослав п. код 9150 | фериботен комплекс, склад | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 |  |
| 134 | гр. Плевен | Стара гара Пл. запад | гара Плевен Запад началник ВРУ | наземна | IP VPN 1 Mbps | 1 |  |
| 135 | гр. Плевен | Екипировъчен пункт ПЛЗ | Екипировъчен пункт ПЛЗ | наземна RLAN | IP VPN 1 Mbps | 1 |  |
| 136 | гр. Септември | Екипировъчен пункт Септември лок. депо | Екипировъчен пункт Септември | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 |  |
| 137 | гр. Бургас | Гара Владимир Павлов, Локомотивно депо | Локомотивно Депо, статистика, МТС | Наземна RLAN | IP VPN 8 Mbps | 8 |  |
| 138 | гр. Перник | гр.Перник,2300, ул, "Сини вир"№1 | Вагонно ремонтен цех Перник | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 |  |
| 139 | гр. София | гр. София, ул. "Заводска" 1 | ЕП София, лок. депо | наземна | IP VPN 2 Mbps | 2 |  |
| 140 | гр. Мездра | гр.Мездра,3100,площад "България"№7 | ВРУ Мездра | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 |  |
| 141 | гр. София | гр. София, Бул. Мария Луиза 102А | Централна гара, ОУП, ПТП СФ | наземна RLAN | IP VPN 8 Mbps | 8 |  |
| 142 | с. Голямо село | Голямо село | гара Голямо село | мобилна мрежа | IP VPN 1 Mbps | 1 |  |