| Приложение № 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
|  | за доставка на малки зъбни колела /МЗК/ за колоосните редуктори на дизелелектрически локомотиви серия 06 и елктрически локомотиви серии 43 и 45 и големи зъбни колела /ГЗК/ за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43, 45 и 46, за едногодишен период |
|  | № | Наименование | Чертожен № | Каталожен № | Общо количество /брой/ |
|  | 1 | Малко зъбно колело Z = 15 зъба серия 06 | D 202 – 52 | 3 – 900 – 001 | 10 |
|  | 2 | Малко зъбно колело Z = 20 зъба серия 43 и 45 | 76Е16-7 Lo204256 | 68 Е16 – 102 | 12 |
|  | 3 | Голямо зъбно колело Z=73 зъба за серия 46-000 за скорост V=130 km/h | D314 - 35 | 735Е-901-012 | 6 |
|  | 4 | Голямо зъбно колело Z=104 зъба за серия 46000 за скорост V=160 km/h | D317 - 64 |  | 4 |
|  | 5 | Голямо зъбно колело Z = 79 зъба серия 43 и 45 | 47Е14 - 2 Lo 83099/b | 68Е14 - 1002 | 12 |
|  | 1. Големите и малките зъбни колела се произвеждат и доставят по чертежи и технически изисквания на завода - производител, заверени за производство през 2014 год. и съответстващи на чертежите и техническите изисквания на Възложителя. |
|  | 2. Големите и малки зъбни колела трябва да се придружават от сертификат за качество, издаден от завода-производител с оригинален подпис и печат за всяко зъбно колело. |
|  | 3. Големите и малки зъбни колела се доставят опаковани в стандартна опаковка на завода производител, обичайна за този вид стока, запазваща целостта им и изключваща евентуални повреди при транспортирането им. |
|  | 4. Всяка опаковка да е обозначена с етикет с фирмената марка на производителя и описание на стоката с посочени означения, съгласно спецификацията към договора. |
|  | 5. Партидност и срок на доставка – на една партида, до 90 дни от сключване на договора. |
|  | 6. Място на доставка – DDP, склад на локомотивно депо Стара Загора. |
|  | 7. Гаранционен срок не по-кратък от 12 месеца от влагане в експлоатация и 18 месеца от датата на доставка. |