ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на металогумени пакети за теглично-отбивачни съоръжения

| Наименование | Общо количествоброй | Първа партида | ВРЦГ Оряховица | ВРЦ Пловдив | Втора партида | ВРЦГ Оряховица | ВРЦ Пловдив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металогумен пакет Ф 165 х 453мм | 140 | 70 | 35 | 35 | 70 | 35 | 35 |
| Металогумен пакет Ф 185 х 115мм | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 |
| Металогумен пакет Ф 209 х 454мм | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 |
| Металогумен пакет Ф 210/Ф75 х 300мм | 140 | 70 | 35 | 35 | 70 | 35 | 35 |

1. Срок на доставка.

1.1. Доставката да се извърши на 2 (две) партиди от всеки вид металагумен пакет, като срока на доставка на първата партида е до 45 (четиридесет и пет) дни от сключване на догово-ра, за количества съгласно таблицата.

1.2. Втората партида да се достави до 60 (шестдесет) дни след сключване на договора, за количества съгласно таблицата.

2. Място на доставка – ВРЦех Горна Оряховица и ВРЦех Пловдив.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за металогумени пакети за буфери и теглично съоръжение

I. Металогумен пакет (185 х 115 мм

1. Конструкция и основни технически параметри:

- статична енергопоглъщаемост We и разсеяна енергия Wa – съгласно UIC 526-1 т.3.1.;

- динамична енергопоглъщаемост We и разсеяна енергия Wa - съгласно UIC 526-1 за буфери категория А;

- основни присъединителни размери (185 -1 х 115 ( 2 мм;

2. Технически изисквания за изработване, контрол и доставка – съгласно UIC 827-1, част 1 за еластични компоненти категория 1.

3. Маркировка – знак на производителя, номер на партидата и дата на производство, съгласно UIC 827-1 т.2.4.

4. Задължителни изисквания към участника в процедурата:

- чертеж на изделието, изготвен и заверен от производителя за текущата година

- свидетелство за съответствие и протоколи от проведените изпитания, издадени от акредитирана лаборатория, за процедурата, за която кандидата участва.

5. Задължителни изисквания към доставчика:

5.1. За сключване на договор – като неразделна част от договора чертеж на изделието, одобрен от отдел „Товарни вагони” при „БДЖ - ТП” ЕООД;

5.2. При доставка на изделието за всяка партида:

– сертификати от производителя за качество на изделието и за използвания материал. Сертификатът за качество, издаван от производителя задължително трябва да съдържа всички данни съгласно техническите изисквания на „БДЖ - ТП” ЕООД.

- свидетелство за съответствие от акредитирана лаборатория за 5 (пет) броя металогумени пакети от всяка партида – посочени от възложителя.

II. Металогумен пакет (209 х 454 мм.

1. Конструкция и основни технически параметри:

- статична енергопоглъщаемост We и разсеяна енергия Wa – съгласно UIC 526-1 т.3.1.;

- динамична енергопоглъщаемост We и разсеяна енергия Wa - съгласно UIC 526-1 за буфери категория А;

- основни присъединителни размери (209 -1 х 454 ( 3 мм.

2. Технически изисквания за изработване, контрол и доставка – съгласно UIC 827-1, част 1 за еластични компоненти категория 1.

3. Маркировка – знак на производителя, номер на партидата и дата на производство, съгласно UIC 827-1 т.2.4.

4. Задължителни изисквания към участника в процедурата:

- чертеж на изделието, изготвен и заверен от производителя за текущата година

- свидетелство за съответствие и протоколи от проведените изпитания, издадени от акредитирана лаборатория, за процедурата, за която кандидата участва.

5. Задължителни изисквания към доставчика:

5.1. За сключване на договор – като неразделна част от договора чертеж на изделието, одобрен от отдел „Товарни вагони” при „БДЖ - ТП” ЕООД;

5.2. При доставка на изделието за всяка партида:

– сертификати от производителя за качество на изделието и за използвания материал. Сертификатът за качество, издаван от производителя задължително трябва да съдържа всички данни съгласно техническите изисквания на „БДЖ - ТП” ЕООД.

- свидетелство за съответствие от акредитирана лаборатория за 5 (пет) броя металогумени пакети от всяка партида – посочени от възложителя.

III. Металогумен пакет (165 х 453 мм.

1. Конструкция и основни технически параметри:

- статична енергопоглъщаемост We и разсеяна енергия Wa – съгласно UIC 526-1 т.3.1.;

- да позволява монтаж в буферна гилза с вътрешен диаметър (168 мм;

- основни присъединителни размери (165 -1 х 453 ( 3 мм;

2. Технически изисквания за изработване, контрол и доставка – съгласно UIC 827-1, част 1 за еластични компоненти категория 1.

3. Маркировка – знак на производителя, номер на партидата и дата на производство, съгласно UIC 827-1 т.2.4.

4. Задължителни изисквания към участника в процедурата:

- чертеж на изделието, изготвен и заверен от производителя за текущата година

- свидетелство за съответствие и протоколи от проведените изпитания, издадени от акредитирана лаборатория, за процедурата, за която кандидата участва.

5. Задължителни изисквания към доставчика:

5.1. За сключване на договор – като неразделна част от договора чертеж на изделието, одобрен от отдел „Товарни вагони” при „БДЖ - ТП” ЕООД;

5.2. При доставка на изделието за всяка партида:

– сертификати от производителя за качество на изделието и за използвания материал. Сертификатът за качество, издаван от производителя задължително трябва да съдържа всички данни съгласно техническите изисквания на „БДЖ - ТП” ЕООД.

- свидетелство за съответствие от акредитирана лаборатория за 5 (пет) броя металогумени пакети от всяка партида – посочени от възложителя.

IV. Металогумен пакет (210/(75 х 300 мм за теглично съоръжение

1. Конструкция и основни технически параметри:

- статична енергопоглъщаемост We и разсеяна енергия Wa – съгласно UIC 520;

- основни присъединителни размери (210 -1 х 300+4 мм.

2. Технически изисквания за изработване, контрол и доставка – съгласно UIC 827-1, част 2.

3. Маркировка – знак на производителя, номер на партидата и дата на производство, съгласно UIC 827-1 т.2.3.

4. Задължителни изисквания към участника в процедурата:

- чертеж на изделието, изготвен и заверен от производителя за текущата година

- свидетелство за съответствие и протоколи от проведените изпитания, издадени от акредитирана лаборатория, за процедурата, за която кандидата участва.

5. Задължителни изисквания към доставчика:

5.1. За сключване на договор – като неразделна част от договора чертеж на изделието, одобрен от отдел „Товарни вагони” при „БДЖ - ТП” ЕООД;

5.2. При доставка на изделието за всяка партида:

– сертификати от производителя за качество на изделието и за използвания материал. Сертификатът за качество, издаван от производителя задължително трябва да съдържа всички данни съгласно техническите изисквания на „БДЖ - ТП” ЕООД.

- свидетелство за съответствие от акредитирана лаборатория за 5 (пет) броя металогумени пакети от всяка партида – посочени от възложителя.