Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на дисплеи, чип-карти и карточетци за визуализиране разхода на гориво

на 85 дизелови локомотиви, собственост на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД

и годишно техническо обслужване на оборудването

- Област на приложение

Настоящата спецификация се отнася за закупуване и монтаж на дисплеи, чип-карти и карточетци за визуализиране разхода на гориво на 85 броя дизелови локомотива, собственост на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и годишно техническо обслужване на оборудването.

2. Налична, GPS измервателна система, монтирана в локомотивите на БДЖ-Товарни превози

2.1. GPS навигационна система FALCOM STEPP III-UX.

2.2. Датчик за разход на горива DPT-77.

2.3. Цифров сензор за ниво на гориво Evikon E2702M2

3. Място за монтаж на дисплеите и карточетците в локомотивите

3.1. Дисплеите и карточетците да се монтират от изпълнителя на подходящо място на пулта в кабината на локомотивите. Изпълнителят ще предложи подходящо техническо решение за закрепването на дисплеите и карточетците, при спазване техническите изисквания на производителя.

3.2. Дисплеите и карточетците да се свържат към наличната измервателна система от доставчика.

3.3. Захранването на дисплеите и карточетците да е от монтираната на локомотива GPS измервателна система.

3.4. На изпълнителят ще бъде предоставена възможност за запознаване на място в кабината на локомотива с пулта за управление.

4. Технически изисквания към дисплеите

4.1. Дисплея да е монохромен (допуска се и цветен), двуредов, буквено-цифров с възможност за визуализиране на не по-малко от 16 знака на ред.

4.2. На първия ред да показва часа и датата на първото чекиране (поднасяне на чип-картата към карточетеца), при смяна на машинистите и след разделител количеството на горивото в резервоара в литри в този момент.

4.3. На втория ред да показва текущия час, след разделител изразходваното гориво в литри от момента на първото чекиране до текущия момент и след разделител количеството гориво в резервоара на локомотива в литри.

4.4. Отчитането на количеството гориво по т. 4.2. и т. 4.3. да може да се извършва само при спрял локомотив.

4.5. Захранването на дисплея да е от монтираната на локомотива GPS измервателна система.

4.6. Дисплея да запазва своята работоспособност и да работи при температурен режим от -25(С до +45(С и влажност на въздуха до 60%.

5. Технически изисквания към карточетците и чип-картите

5.1. Карточетеца да разчита индивидуалните чип-карти на локомотивните машинисти и предава информацията в сървъра за персонализиране на служителя, определяне началото и края на работа, както и продължителността на работната смяна.

5.2. Карточетеца да запазва своята работоспособност и да работи при температурен интервал от -25(С до +45(С и влажност на въздуха до 60%.

5.3. Захранването на карточетеца да е от монтираната на локомотива GPS измервателна система.

5.4. Двигател на локомотива да може да се стартира след поставяне на чип-картата.

5.5. Чип-картите трябва да имат възможност за персонална идентификация, с цел идентификация на притежателя на чип-картата.

6.   Други изисквания

6.1. Техническо обслужване и гаранционни условия на оборудването

6.1.1. Гаранционният срок на оборудването трябва да бъде минимум една година от монтажа и предаването на системата с приемно-предавателен протокол. Всяко устройство от оборудването трябва да бъде придружено с гаранционна карта.

6.1.2. Техническото обслужване на оборудването ще се извършва от представители на одобрената фирма по обществената поръчка по утвърден график и посещение на място на базите на „БДЖ-Товарни превози”  ЕООД.

6.2. Изисквания към участниците в обществената поръчка

6.2.1. Всеки участник в обществената поръчка трябва да предостави копие от удостоверението от Агенцията по вписванията.

6.2.2. Всеки участник в обществената поръчка трябва да предостави копие от регистрацията по ДДС.

6.2.3. Всеки участник в обществената поръчка трябва да предостави Списък с основните изпълнени договори.

6.2.4. Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да осигури абонаментно поддържане на системата, като за целта предостави Списък с подробно описание на дейностите извършвани при абонаментната поддръжка. Абонаментното поддържане на системата ще се осъществява по съгласуван график между възложителя и ободрената фирма по обществената поръчка.

6.2.5. Всеки участник в обществената поръчка трябва да предостави Декларация за съответствие на допълнителното оборудване към съществуващото в локомотива.

6.2.6. Всеки участник в обществената поръчка трябва да предостави пълната техническа документация и характеристики на предлаганите устройства.

7. Документация, приемане и предаване

7.1. Доставката на дисплеите и карточетците трябва да бъде придружена и със съответната документация в 2 екземпляра, както следва:

- описанието на дисплеите и карточетците;

- инструкция за монтаж и експлоатация;

- инструкция за поддържане и ремонт;

- декларация за съответствие;

7.2. След монтажа на дисплеите и карточетците да се проведат изпитания за работоспособност и надеждност, за което да се състави двустранен протокол.