Приложение № ІV

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на въглероден диоксид, втечнен, второ качество

I. ПРИЛОЖЕНИЕ

Втечненият въглероден диоксид второ качество е предназначен за технически цели.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

- Втечненият въглероден диоксид второ качество трябва да отговаря на изискванията на БДС 1676-88 „Въглероден двуокис втечнен”, със съдържание на въглероден диоксид (СО2) в обемни проценти не по-малко от 99,0.

- III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Дейностите по пълнене, транспорт, експлоатация, както и изискванията към техническите средства при осъществяване на доставката (изисквания към бутилки, регистрация и /или/ техническо освидетелстване, периодични прегледи, ревизии и други) се извършват и съблюдават съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

2. Цветовото обозначение на бутилките трябва да отговаря на БДС EN 1089-3 “Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ. Цветна маркировка”.

3. Всяка партида въглероден диоксид трябва да е съпроводена от свидетелство, в което да е отразено:

- наименование на предприятието-производител;

- наименование на продукта;

- маса – нето;

- качеството на продукта;

- дата на пълнене;

- резултатите от лабораторните изпитвания;

- надпис “Да се пази от слънце, огън и удар”;

- БДС 1676-88;

- броят на бутилките.