“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за извършване на „Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група ( Главен генератор -ГГ + Спомагателен генератор-СГ) на дизел-електрически локомотив серия 06- 000”, за период от една година.

А. Общи условия

1. Роторите от Генераторната група се предават и приемат за/от ремонт с приемо-предавателен протокол, в който се описва общото им състояние при предаване и приемане от Възложителя.

2. При ремонт и възстановяване на роторите от Генераторната група, изискванията и нормите от „Правилник за подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви серия 06-000,” както и техническите изисквания в чертежите, дадени в приложение, са задължителни, но не определят технологията на ремонта.

3. На роторите от генераторната група да се извършва основна ревизия и ремонт, както и ако се наложи -допълнителен ремонт, като пренавиване на намотките (пълно или частично), възстановяване на колекторите (пълно или частично), възстановяване на роторните пакети от силициева ламарина, възстановяване на валовете на роторите, присъединителните шийки, шийките на ролковите лагери, отвори и др., за привеждането им в съответствие с нормите от „Правилник за подемен ремонт на локомотиви серия 06-000”, посочени в т. „Б” и т. „В”.

4. Изпълнителят и представител на Възложителя (Локомотивно депо – собственик на роторите от генераторната група) подписват констативен протокол веднага при предаването на роторите или след измервания и демонтирането им, позволяващо уточняване на допълнителния ремонт.

5. Допълнителния ремонт на всеки ротор ще се извършва след одобрение от Управителя на „БДЖ-ТП” EOOД на констативния протокол за обема на допълнителния ремонт, който се налага да бъде извършен.

6. Изпълнителят да предостави на Възложителя собствени технически условия с операциите за основен ремонт и следремонтните измервания на роторите, както и протоколи – образци за приемане / предаване, констативен и за следремонтни изпитвания, показващи задължителните норми на параметрите.

7. Изпълнителят трябва да представи на Възложителя цена за извършване на основната ревизия и ремонта на роторите, както и цени на допълнителен ремонт, като например: пълно пренавиване на роторна или уравнителна намотка; подмяна на отделни секции от намотките на роторните бобини; частично или пълно възстановяване на колектор; възстановяване на роторен пакет или вал.

8. Гаранционният срок на роторите след ремонт да бъде не по-малко от 18 месеца след въвеждането му в експлоатация.

9. Гаранционният срок трябва да важи за роторите като цяло, независимо от обема на извършената ремонтна дейност.

10.Срока за ремонта – предлага се заедно с ценовата оферта, но се съгласува между Възложителя и Изпълнителя според реалния технологичен процес и възможностите на Изпълнителя.

Б. Технически данни на Генераторната група и норми на параметрите, съгласно Правилник за подемен ремонт и поддържане на дизел-електрически локомотив серия 06-000

| № | Параметри | Стойности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип на Главния генератор | GCE1100/10 |
| 2 | Напрежение (трайно/часово/максимално), V | 850/500/950 |
| 3 | Ток (траен/часов/максимален), А | 1590/2700/3700 |
| 4 | Обороти, min-1 | 1080 |
| 5 | Клас на изолация | min. F |
| 6 | Тегло, кг | 3500 |
| 7 | Изолационно съпротивление студен, min, MΩ | 50 |
| 8 | Лагерна шийка, мм - лагер NU 326 М/С3 | +0,052 130 - 0,270 +0, 052 130 -0, 027 +0, 052 130 -0, 027 |
| 9 | Допустимо радиално биене на колектор, max, мм | 0,00 ÷ 0,04 |
| 10 | Допустима конусност на колектора, max, мм | 0,00 ÷ 0,04 |
| 11 | Диаметър на колектора (нов), мм | 790 |
| 12 | Диаметър на колектор–минимално допустим, мм | 770 |
| 13 | Диаметър на роторния пакет, мм | 1100 |
| 14 | Динамична неуравновесеност на ротора, mN/m | 5÷7 |
| 15 | Диаметрално разстояние м/у главните полюси | 1110 |
| 16 | Диаметрално разстояние м/у допълнителните полюси | 1128 |
| 1 | Тип на Спомагателния генератор | GE575 / 8 |
| 2 | Напрежение , V | 170 |
| 3 | Ток, А | 440 |
| 4 | Обороти, min-1 | 530÷1080 |
| 5 | Мощност , kW | 75 |
| 6 | Изолационно съпротивление студен, min MΩ | 50 |
| 7 | Допустимо радиално биене на колектор, max, мм | 0,005 ÷ 0,0400,005 ÷ 0,020,005 ÷ 0,02 |
| 8 | Допустима конусност на колектора, max, мм | 0,005 ÷ 0,040 |
| 9 | Диаметър на колектора (нов), мм | 530 |
| 10 | Диаметър на колектор–минимално допустим, мм | 510 |
| 11 | Дълбочина на изрязване на междуламелната изолация на изрязване на изолацията между колекторните пластини, [mm ] | 1,00 ÷ 1,50 |
| 12 | Диаметър на роторния пакет, мм | 575 |
| 13 | Динамична неуравновесеност на ротора, mN/m | 5 ÷ 7 |
| 14 | Диаметрално разстояние м/у главните полюси | 581 |
| 15 | Диаметрално разстояние м/у допълнителните полюси | 593 |

В. Технически изисквания

1. Основните ремонтни операции са съгласно „Правилник за подемен ремонт на дизел - електрически локомотив серия 06 – 000” – ТП_ПЛС 226/15(§294 ÷ §312 )

2. Задължителни изисквания:

- Подменя се повърхностната изолация на роторните секции.

- Бандажите на роторите се заменят с нови.

- Импрегнацията на роторите се извършва във вакуумно - импрегнационна инсталация преди направата на бандажите и полагане на повърхностния изолационен слой.

- След полагане на повърхностния изолационен слой и направата на бандажите, те се лакират и изпичат.

3. Допълнителни ремонтни операции като пренавиване на намотките (пълно или частично), възстановяване на колекторите (пълно или частично), възстановяване на роторните пакети от силициева ламарина, възстановяване на валовете на роторите, присъединителните легла, леглата на опорно-осевите лагери, шийки, отвори и др., се констатират с двустранно съставен и подписан протокол.

Приложение:

- Копие на ТП_ПЛС 226/ 15 – частта, касаеща подемен ремонт на ГГ   / §294 ÷ §312 /

- Чертеж № L1-89 P  - намотка СГ

- Чертеж № L1-343 -  роторна звезда СГ

- Чертеж № L1-141 - колекторни връзки

- Чертеж № ML1-19 - спомагателен генератор (СГ)

- Чертеж № L1-30 - колектор на ГГ

- Чертеж № LO-263 P - главен генератор (ГГ)

- Чертеж № MLO-3 - намотка ГГ

- Чертеж № LO-320 P - ротор ГГ + СГ

Забележка : необходимите чертежи, с които Дружеството разполага, ще се предоставят на електронен носител.