Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексна система за GPS контрол на разхода на дизелово гориво в локомотивите

А. Описание на системата.

Комплексната система трябва да дава възможност за управление на локомотивите, както и техните машинисти, от всеки един компютър с парола и достъп до интернет. Програмата за проследяване трябва да осигурява бърз поглед върху местоположението на локомотивите, като потокът от данни- географска позиция, скорост на движение, изминати километри, престой, състояние на горивото в резервоарите и друга информация относно статуса на локомотива да дава предпоставка за вземане на бързи, прецизни решения и ефективно управление на наличният локомотивен парк.

Б. Технически параметри на комплексната GPS система.

- Текущо местоположение

- Дата и част

- Скорост на движение

- Посока на движение

- Работа на двигателя

- Спирания и престои

- Изминат маршрут

- Пробег

- Пробег по километраж

- Контрол нивото на  горивото в резервоарите/ визуализация от дисплей монтиран в локомотива и разход на горивото отчетен от дебитомер

- Идентификация на машиниста

# В. Функции на програмата

- Различни варианти на електронен пътен лист

- Събития за период- включване и изключване на контактен ключ и др.

- Изменение в нивото на горивото за период от време, в графичен и табличен вид

- Изменение разхода на гориво за период от време, в графичен и табличен вид

- Обобщена справка за локомотивния парк, за време на движение, изминат пробег и изразходвано гориво.

- Локомотиви, надвишили определен скоростен лимит

- Локомотиви, използвани извън работно време, престои в работно време извън разрешената продължителност

- Обороти на двигателя , работа на празен ход, работа в работни обороти, престои

- Добавяне на допълнителни обекти и зони върху картата при всяко отклонение, както и възможност за въвеждане на алармен сигнал за събитието.