ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

за доставка на челни въздухоспирателни кранове тип LH3 1 ¼”, ляво и дясно изпълнение

1. Конструкция.

1.1. Габаритни, присъединителни размери и технически изисквания:

- челни ъглови въздухоспирателни кранове съгласно БДС EN 14601:2005 +A1:2010, приложения фиг. A.1 и A.2 и т.1.2 на UIC 541-1:2010 (7-мо издание).

1.2. Изпълнения:

- в зависимост от разположението на ръкохватката: челните въздухоспирателни кранове са ляво и дясно изпълнение;

- размер на резбата за присъединяване към тръбопровода: тръбна резба с размер G1 ¼ съгласно БДС EN ISO 228-2:2003;

2. Специфични технически изисквания на „БДЖ-ТП” ЕООД:

– единична ръкохватка, фиксирана в двете крайни положение “отворено” – “затворено”, чрез външна пружина;

- въздухоспирателните кранове да позволяват обезвъздушаване (аетриране) в “затворено” положение;

- външно покритие: антикорозионно, алкиден емайллак;

- въздухоспирателните кранове се доставят с боядисан в черен цвят корпус. Цветът на ръкохватките (брой червени и брой жълти) се уточнява при договарянето.

3. Задължителна маркировка – съгласно UIC 583: знак на производителя, знак за взаимозаменяемост и знак “БДЖ”.

4. Задължителни изисквания към доставчика.

4.1. За участие в процедурата за доставка - представяне на:

- чертеж на изделието, заверен от производителя за текущата година;

- референция от „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-ПП” ЕООД, „БДЖ-ТП” ЕООД или от една от следните жп администрациии – DB, SNCF, ÖOB, или свидетелство за съответствие с техническите условия на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и протокол за резултати от изпитване, издадени от НИИТ ЕООД.

4.2. За сключване на договор – като неразделна част от договора чертежи на изделието, одобрени от дирекция „Експлоатация” към “БДЖ-ТП” ЕООД.

4.3. При доставка на изделието:

– при доставка на всяка партида представяне на сертификат за качество и декларация от производителя за съответствие с техническите условия на възложителя;

- представяне от производителя на протоколи, за изпитване на всеки доставен въздухоспирателен кран, съгласно изискванията на БДС EN 14601:2005 +A1:2010.