ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Във връзка с реализация на проекта за изграждане на система за билетоиздаване трябва да бъде предоставена инфраструктура като услуга по зададена спецификация. Тъй като поддръжката на сървърна инфраструктура не е присъща дейност на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД то се изнася към външна специализирана организация/фирма.

- Цел на услугата:

Целта на услугата е предоставяне на необходимите ресурси и мрежова свързаност за опериране на сървърната част на система за Билетоиздаване, която ще се използва от "БДЖ– Пътнически превози" ЕООД.

- Обхват на услугата:

Настоящата услуга включва предоставяне на:

- 2бр физически машини, които ще се използват от базата данни на приложението, в конкретния случай – Oracle Standard edition, която ще бъде инсталирана и конфигурирана в RAC. Техническа спецификация е дадена в Приложение № 1.

- 2бр. Виртуални машини, които ще се използват от апликейшън сървърите на системата. Техническа спецификация е дадена в Приложение № 1.

- Осигуряване и конфигуриране на мрежова свързаност между посочените по-горе сървъри. Възможност за свързване на горепосочените сървъри към мрежата на "БДЖ– Пътнически превози" ЕООД.

- Инсталация и конфигурация на горепосочените сървъри, включително инсталация на операционни системи и база данни съобразно изискванията на "БДЖ– Пътнически превози" ЕООД.

- Наличност на сървърната част – 99.9%

- Време за реакция при проблем, установен и подаден от "БДЖ– Пътнически превози" ЕООД – 2 часа

- Време за отстраняване на проблем, установен и подаден от "БДЖ– Пътнически превози" ЕООД – 1 ден

- Поддръжка – 365 * 7*24 на всички компоненти на услугата предоставени от доставчика.

- Извън обхвата на заданието е предоставянето на Софтуер, като – Операционна система, База данни и т.н., който ще бъде осигурен от "БДЖ– Пътнически превози" ЕООД

- Доставка на услугата:

Доставката на посочените услуги трябва да се извърши до 2 седмици след подписването на договора за предоставяне на услугите.

Отчитането на дейността ще се осъществи с протокол за изпълнените дейности, които се подписва от упълномощени от "БДЖ– Пътнически превози" ЕООД лица и от доставчика на услугите и съдържа детайлно техническо описание на предоставените услуги.

- Доставчик на услугите:

Доставчикът на услугите трябва да отговаря на следните изисквания:

- Доставчикът трябва да притежава система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 (прилагат се копия от валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008).

- Доставчикът трябва да разполага с Help Desk  система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с интегрирана Тгouble Ticket система (система за автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти). Help Desk системата трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и чрез е-mail достъпен за оторизирани представители на Възложителя. Представя се декларация

- Доставчикът да разполага с център за денонощна техническа поддръжка и да осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината (представя се декларация).

- Доставчикът да разполага и оперира с Дата Център предоставящ висока надеждност на предоставяните услуги

Одобрявам :

.................................... инж.Ясен Гочев

ръководител отдел „ИСТК” в „БДЖ-ПП”ЕООД