Приложение № 1

към публичната покана

Техническа спецификация

за доставка на работни станции

Необходимо е да бъдат доставени 118 броя работни станции, които да отговарят на следните технически изисквания:

| Компютър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Процесор | минимум 2 ядра, 3.60GHz, 64-битов |
| RAM памет | 4GB DDR3, 1600 MHz |
| Хард диск | 500GB 3.5" Serial ATA III 7.200 rpm |
| Видео контролер | Вграден |
| Мрежова свързаност | 10/100/1000 Mbps |
| Кутия | компактна, прахозащитена |
| Слотове | 1x PCIe x16, 1x PCIe x1 |
| Захранване | максимум 240W, минимум 90% ефективност |
| Портове, вградени на преден панел | минимум 4x USB (мин. 2 бр. USB 3.0) и жакове за микрофон/слушалки |
| Портове, вградени на заден панел | минимум 4x USB (мин. 2 бр. USB 3.0), DisplayPort или DVI-D, VGA, RJ45, аудио вход/изход, serial port |
| Клавиатура | USB, надписана на кирилица по БДС |
| Мишка | оптична USB с 2 бутона и скрол (трети бутон) |
| Операционна система | Microsoft Windows 7 Pro 64-bit, ОЕМ preinstalled |
| Сигурност | Възможност за забраняване/разрешаване на портове (serial, USB, parallel и т.н.); парола на BIOS; парола при стартиране |
| Други изисквания | Захранващи кабели |
| Гаранция | 3 години от производителя |

- Срокът на доставка е до 30 дни след сключване на договора.

- Доставката е на една партида до следните адреси на възложителя:

- ПТП - София и ЦУ – гр. София, бул. „М. Луиза” №114 а – 43 бр.;

- ПТП - Пловдив - гр. Пловдив, ул. „Македония” №2 – 42 бр.;

- ПТП - Г. Оряховица - сградата в гр. Г. Оряховица, ул.”Цар Освободител” №97 – 33 бр.